Zamawiający wnosi następujące zmiany w stosunku do projektu wykonawczego:

- Pomieszczenie stomatologa (parter, bud. H- pom. nr  1.43) – pomieszczenie w całości wyłączone z zakresu opracowania. Wymianie podlega jedynie stolarka drzwiowa (zgodnie 
z projektem). Lokalizacja drzwi bez zmian.

- Wyłączone z zakresu opracowania – sufity podwieszone w pomieszczeniach WC  dla pacjentów (parter, bud. H- pom. nr 1.38; 1.39; 1.40; 1.41; 1.42;). Obecnie w pomieszczeniach znajdują się sufity podwieszane wykonane z płyty GK, pomalowane na kol. biały, w stanie ogólnym dobrym. Drobne spękania sufitu należy naprawić, sufit pomalować. Oświetlenie istniejące zostaje bez zmian.

- Sufity podwieszane w projektowanych pomieszczeniach nr:

1.01/2; - 6 szt. lamp

1.01/3; - 4 szt. lamp

1.01/4; - 6 szt. lamp

1.01/5; - 6 szt. lamp

Zostają bez zmian w stosunku do stanu projektowanego, jako istniejące sufity kasetonowe podwieszane. Ewentualne braki, uzupełnienia i dopasowania  - wykorzystać sufit kasetonowy  zdemontowany z korytarza bud. L (pom. nr.1.01/1). W ww. pomieszczeniach zastosować oprawy oświetleniowe ledowe, o następujących parametrach:

- Wymiary 595 x 595mm lub 600 x 600mm ( dopasować do istniejącego sufitu)

- Grubość panelu 10mm

- Zasilacz

- przystosowane do istniejącego sufitu rastrowego podwieszanego

- jasność 3600lm

- możliwość zastosowania neutralnej lub ciepłej barwy światła

- CRI (ra)>80

- Korpus aluminium, malowany proszkowo na kolor RAL 9003

- Kąt świecenia 1600

- Moc 48W

- Gwarancja min.2 lata

- Certyfikaty RoHS,CE

- Szkło mleczne

Całkowita ilość lamp: 22 szt

w ilości- jak wyżej (rozmieszczenie lamp równomierne na powierzchni całego sufitu 
w każdym z pomieszczeń). Sufit pomalować – farba jak w projekcie.

- We wszystkich rodzajach  sufitów  podwieszanych akustycznych i innych wyznaczyć rewizje w miejscach ustalonych z Inwestorem, na zasadzie systemowego rozwiązania rewizji (rewizja fabrycznie wbudowywana).

- W pomieszczeniu  socjalnym nr 1.31/3- budynek H – na całej długości ciągu roboczego (286cm) zastosować fartuch ochronny z płytek ceramicznych  o wym. 20 x 50cm, kolor biały, matowy, taki jak white satin OP399-001-1, Opoczno lub równoważne. Płytki układane 
w poziomie, w dwóch rzędach (całkowita wysokość fartucha ochronnego – 40cm);

- Płytki taki jak white satin OP399-001-1, Opoczno lub równoważne zastosować również 
w pomieszczeniu nr  1.32 (pokój dla matki z dzieckiem)– budynek H ; nad zabudową meblową (1 rząd płytek) oraz wokół miski ustępowej – na wysokość obudowy stelaża typu Geberit lub podobnego(ok.120cm)

- Fuga:  rodzaj i kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym.