DOSTAWA I MONTAŻ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WOLNOSTOJĄCYCH KIOSKÓW MULTIMEDIALNYCH

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż wewnętrznych i zewnętrznych wolnostojących kiosków multimedialnych wraz z usługami dodatkowymi.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kiosków multimedialnych wewnętrznych i zewnętrznych i ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie szpitala, a także usługi serwisowe, wsparcie techniczne oraz szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym bieżącą obsługę urządzeń będących przedmiotem dostawy.

- Zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w "Istotnych postanowieniach umowy" stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia będzie przebiegała w następujących etapach:

  - Etap I - dostawa, montaż oraz uruchomienie kiosków multimedialnych. w pełni funkcjonalnego systemu informacji

Termin wykonania Etapu I – nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

  - Etap II (w budynkach H, L, Fa, tj w budynkach objętych pracami budowlanymi) – dostawa, montaż oraz uruchomienie kiosków multimedialnych. w pełni funkcjonalnego systemu informacji

Termin wykonania Etapu II – nie więcej niż 10 dni od dnia zakończenia prac budowlanych objętych przebudową Szpitala, po pisemnym wniosku Zamawiającego.

  - Etap III - świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, zapewnienie opieki administracyjnej oraz wsparcia technicznego przez okres …… miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru multimedialanych kiosków informacyjnych, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym bieżącą obsługę urządzeń będących przedmiotem dostawy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy zamówienia, których przedmiot był tożsamy z przedmiotem niniejszego postępowania a których wartość netto wyniosła minimum 200 000,00 zł.

UWAGA:

Zamawiający uzna za "tożsamy" przedmiot zamówienia jedynie wówczas, gdy uprzednio zrealizowane zamówienie dotyczyło systemu nawigacji po obiekcie.

Opieka administracyjna i wsparcie techniczne

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy, przez okres co najmniej 2 lat, co najmniej 2 usługi polegające na opiece administracyjnej lub wsparciu technicznym (tj. utrzymaniu systemu informacyjnego; wprowadzanie poprawek do systemu; usuwaniu awarii, wykonywaniu czynności administracyjnych) nad systemem informacyjnym działającym w oparciu o system kiosków multimedialnych.

Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi  wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

a) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje:

  - Kierownik Projektu - Liczba osób: co najmniej 1 posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe w obszarach informatyki lub zarządzania;

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych;

  - Zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 2 osób (programistów)  posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe i doświadczenie min. 3 lata na podobnym stanowisku, przewidzianych do realizacji zadania

- ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym:

- oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt VII.1 powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden Z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie);

- oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt VI.1.2. i VII.3 muszą być złożone osobno przez każdego z wykonawców.

- Do oferty należy dołączyć także:

    - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działania producenta z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu),

    - Certyfikat ISO 9001 dla wykonawcy oraz firmy serwisującej lub inne zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działalności wykonawcy oraz firmy serwisującej z normami jakościowymi (do oferty należy załączyć  potwierdzoną kopię certyfikatu),

    - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności. Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087).

    - karty katalogowe proponowanych urządzeń, animacje proponowanego sprzętu i programu, wizualizacje graficzne oraz rysunki techniczne z wymiarami.

    - próbki oprogramowania na CD.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena brutto za realizację całego zamówienia podana przez wykonawcę w ofercie, musi stanowić sumę wszystkich składników wycenionych przez wykonawcę, w Formularzu oferty.

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:

| l.p. | Nazwa kryterium |  | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | MINIMALIZACJA | 80 |
| 2. | Termin gwarancji (min. 60 m-cy) | MAKSYMALIZACJA | 10 |
| 3. | Termin realizacji (max 60 dni) | MAKSYMALIZACJA | 10 |

Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych (rok produkcji 2015) multimedialnych kiosków informacyjnych.

  - Zamawiający wyjaśnia, iż opis wymaganych parametrów jest niezbędny z uwagi na specyfikę  architektury i światła obiektu.

  - Zamówienie obejmuje dostawę i montaż:

    - 10 szt. kiosków wolnostojących wewnętrznych, w tym:

    - 8 szt. kiosków stojących

    - 2 szt. kiosków stojących dużych

    - 4 szt. kiosków wiszących wewnętrznych

    - 1 szt. kiosk stojący zewnętrzny

  - Montaż kiosków odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie szpitala. Szczegółowy plan rozmieszczenia kiosków przedstawiony zostanie po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym zapewnia doprowadzenie zasilania do miejsc wskazanych jako lokalizacja kiosków.

  - Oprócz dostawy i montażu zamówienia, obejmuje także usługi serwisowe, wsparcie techniczne i opiekę administracyjną oraz szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym bieżącą obsługę urządzeń będących przedmiotem dostawy.

  - Wykonawca w sposób widoczny z wielu punktów oznakuje symbolem „i” wszystkie miejsca usytuowania multimedialnego kiosku informacyjnego.

  - Usługi serwisowe i wsparcie techniczne obejmuje wprowadzanie na bieżąco aktualnych danych umożliwiających prawidłowe działanie kiosków.

  - Termin wykonania zamówienia.

Realizacja zamówienia będzie przebiegała w następujących etapach:

- Etap I - dostawa, montaż oraz uruchomienie kiosków multimedialnych. w pełni funkcjonalnego systemu informacji

Termin wykonania Etapu I - 60 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

- Etap II (bud H, L, Fa) – dostawa, montaż oraz uruchomienie kiosków multimedialnych. w pełni funkcjonalnego systemu informacji

Termin wykonania Etapu II - 10 dni od dnia zakończenia prac budowlanych objętych przebudową Szpitala, po pisemnym wniosku Zamawiającego.

- Etap III - świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, zapewnienie opieki administracyjnej oraz wsparcia technicznego przez okres …… miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru multimedialanych kiosków informacyjnych, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym bieżącą obsługę urządzeń będących przedmiotem dostawy.

  - PRZEZNACZENIE URZĄDZEŃ I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Celem zainstalowania kiosków multimedialnych na terenie Szpitala i stworzenia systemu informacji elektronicznej jest pełnienie roli informacyjnej dla pacjentów, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym lokalizacji oraz poruszania się po obiektach szpitala  (nawigacja) oraz informacji dotyczących świadczonych usług, itp.

- Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego (szpital) oraz z uwagi na dobro odbiorców informacji - pacjentów - prawidłowe działanie systemu informacji wymagać będzie bieżącego wprowadzania danych aktualizacyjnych (zwłaszcza w zakresie ewentualnym korekt w zakresie lokalizacji miejsc w których pacjenci będą poddawani badaniom/zabiegom).

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zaoferuje rozwiązanie umożliwiające natychmiastowe wprowadzanie zmian związanych z nawigacją po obiekcie, w zależności od zaistniałej sytuacji (np. przeniesienie badań do innej pracowni w sytuacji awarii sprzętu). Z uwagi na przeznaczenie systemu informacji (pomoc nawigacyjna, a nie tylko funkcja informacyjna o działalności placówki) Zamawiający nie dopuszcza możliwości, w których zmiany dotyczące nawigacji wprowadzane byłyby z opóźnieniem. Opóźnienie we wprowadzaniu takich zmian bądź ograniczone możliwości w tym zakresie byłyby uznane za sprzeczne z celem instalacji kiosków multimedialnych i skutkowałyby efektem odwrotnym do zamierzonego, powodując dodatkowe utrudnienia dla pacjentów.

- Zamawiający wymaga, aby urządzenia objęte dostawą były fabrycznie nowe (rok produkcji 2015), odpowiadające szczegółowemu opisowi przedmiotu zamówienia i zgodne z ofertą Wykonawcy, wolne od wad technicznych oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zaoferowane urządzenia muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

- Zaoferowane urządzenia muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.

- Zamawiający wymaga, by w przypadku urządzeń montowanych w pomieszczeniach (kioski multimedialne wewnętrzne) urządzenia te posiadały Atest Higieniczny, potwierdzający Klasę Higieny E1.

- Zamawiający wymaga oznaczenia każdego miejsca usytuowania multimedialnego kiosku informacyjnego symbolem „i” widocznym z różnych miejsc przyległych do kiosku. Wykonawca uzgodni sposób oznaczenia z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał rozbudowę funkcjonalności informacyjnej kiosków o dodatkowe dane np. konferencje, zajęcia dydaktyczne, umożliwienie wyszukiwania pracowników placówki, wyznaczenie ścieżki dotarcia do miejsca rezydowania tej osoby, jak również aby urządzeniami końcowymi systemu mogły być: monitory, terminale z panelami dotykowymi, urządzenia mobilne typu smartfon i tablet.

- Zamawiający wymaga, aby możliwość wprowadzania danych mogła odbywać się za pośrednictwem przeszkolonych przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego.

  - OPIS SYSTEMU INFORMACYJNEGO - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- System umożliwia zarządzanie wyświetlaniem treści multimedialnych na elektronicznych nośnikach, rozmieszczonych w różnych punktach budynku i połączonych w sieci wewnętrznej.

- System pozwala na tworzenie schematów interakcji z użytkownikami za pośrednictwem terminali z panelami dotykowymi.

- Informacje wyświetlane w dwóch językach (polskim i angielskim) po wybraniu ikonki.

- Wyświetlane treści oraz schematy interakcji mogą być uruchamiane w sposób zindywidualizowany dla poszczególnych nośników w systemie. Na treści publikowane w systemie składają się:

- zarządzanie komunikatami; data komunikatu, opis, data publikacji, powiązanie z miejscem (pokojem, budynkiem, osobą, produktem),

- zarządzanie kampaniami informacyjnymi oraz zbieranie informacji o wyświetleniach poszczególnych komunikatów informacyjnych,

- zarządzanie interaktywnymi spisami ogłoszeń, obejmujące funkcje dodawania ogłoszenia z ograniczeniem czasowym, opisem, przypisaniem do miejsca (pokoju, budynku, osoby),

- możliwość dodania adresu zewnętrznego, który zamieniany jest na kod QR.

- System umożliwia zaprojektowanie ekranu startowego z wygaszaczem ekranu, który wyświetla zaplanowane przez redaktora treści, na które mogą składać się: obrazy, zbiory obrazów,  slajdy kompozytowe z tekstem i tłem, klipy wideo, prezentacje flash.

- Redaktor treści systemu ma możliwość zaplanowania liczby i okresu wyświetlania konkretnej treści na wygaszacz ekranu, a także:

    - przypisywanie emisji do kiosku lub wyświetlacza,

    - zmianę kolejności emisji,

    - grupowanie emisji,

    - harmonogram emisji, obejmujący grupowanie według dnia, tygodnia, miesiąca lub miejsca, umożliwiający zarządzanie czasem wyświetlania.

- System posiada wbudowany moduł do raportowania z wyświetlenia konkretnych treści, pozwalający określić liczbę i czas emisji poszczególnych informacji.

- Ekran startowy systemu z uruchomionym wygaszaczem daje jednocześnie dostęp do szybkich przycisków akcji, wywołujących najczęściej wykorzystywane w systemie funkcje i informacje.

- Ekran startowy może wyświetlać dodatkowo informacje: aktualny czas, datę, informacje z kanałów RSS, inne treści pobierane ze źródeł zewnętrznych.

- System umożliwia podział ekranu w taki sposób, że jednocześnie może być wyświetlana treść z różnych źródeł.

- W systemie dostępny jest moduł wyświetlający pasek z krótkimi informacjami RSS na wybranych lub wszystkich ekranach systemu.

- System zapewnia właściwe wyświetlanie treści w ramach jednej sieci, zarówno na nośnikach w orientacji poziomej jak i pionowej.

- System posiada wbudowaną funkcjonalność budowania i wyświetlania interaktywnych planów budynków, pięter, pomieszczeń oraz przyległego do obiektów obszaru.

- System posiada zaimplementowaną funkcjonalność nawigacji do pomieszczeń, miejsc, ludzi i innych obiektów wyszczególnionych w bazie danych systemu. Treści opisujące wszystkie obiekty interaktywne, ich zawartość, wszelkie inne informacje prezentowane w systemie są w pełni edytowalne z poziomu panelu administracyjnego:

    - opis budynku zawierający między innymi  nazwę, oznaczenie, informacje dodatkowe - możliwość rozszerzania ilości informacji,

    - opis pomieszczenia zawierający zawartość, oznaczenie, położenie w budynku, powiązanie z infrastrukturą ciągów komunikacyjnych,

    - opis piętra zawierający oznaczenia, położenie, schemat układu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz połączeń z innymi piętrami oraz rozmieszczenie wejść,

    - schemat obejmujący ciągi komunikacyjne - kreowanie ścieżki będącej podstawą wytyczania drogi, umieszczanie i zarządzanie punktami zainteresowania, przypisanie punktów zainteresowania do pomieszczeń,

    - opis obiektu typu osoba, obejmujący przypisanie jej do pomieszczeń i inne informacje umożliwiające odpowiednie indeksowanie informacji o osobie,

    - opis usługi - przypisanie do pomieszczeń, informacje umożliwiające odpowiednie indeksowanie informacji o usłudze.

- System umożliwia zarządzanie uprawnieniami administratorów dostępu do poszczególnych sekcji i narzędzi administracyjnych.

- System posiada wbudowany edytor dla funkcji nawigacji, który pozwala administratorowi na budowanie i edycję w interfejsie graficznym powiązań pomiędzy obiektami, według których wytyczane będą ścieżki nawigacji do obiektów docelowych. Daje także możliwość powiązania obiektu na planie piętra z węzłem ścieżki.

- Ścieżka nawigacji do miejsca docelowego wyznaczana jest w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmu obliczeń dla trasy optymalnej ze względu na topologię budynku oraz ograniczenia i preferencje dla przebiegu trasy, nadane przez administratora systemu w panelu administracyjnym.

- System zakłada funkcjonowanie wielu trybów wyznaczania trasy nawigacji do miejsca docelowego, które uwzględniają określone warunki, w tym trasy zoptymalizowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, trasy zoptymalizowane dla pacjentów, odwiedzających, pracowników, itp. Optymalizację algorytmu obliczeń trasy dokonywać może administrator systemu w panelu administracyjnym, przy użyciu graficznego edytora.

- W przypadku czasowych lub trwałych utrudnień w ciągach komunikacyjnych administrator ma możliwość, w panelu administracyjnym, umieszczenia specjalnego znacznika na planie tego ciągu, który skutkuje zmianami w algorytmie obliczania trasy nawigacji w taki sposób, że ścieżka nawigacji nie będzie przebiegała przez ten punkt, lecz zostanie wyznaczona drugą w kolejności, najbardziej optymalną trasą.

- Pomieszczenia i obiekty na planach muszą być interaktywne, co oznacza, że użytkownik ma możliwość za pomocą dotknięcia tego obiektu na mapie otworzyć okno z informacjami szczegółowymi, i uzyskać z tego okna bezpośrednio możliwość wytyczenia ścieżki nawigacji do miejsca docelowego.

- Na zaprojektowanych w systemie planach budynków administrator systemu ma możliwość umieszczania szczególnie istotnych punktów, jak na przykład toalety, szatnie, rejestracje itp. System umożliwia nawigowanie do tych punktów poprzez wybranie ich bezpośrednio z planu piętra, z legendy mapy, ze skorowidza i z wyników wyszukiwarki.

- W panelu administracyjnym systemu istnieje możliwość przydzielenia innego celu dla trasy nawigacji wyznaczanej do danego pomieszczenia.

- System umożliwia zapis dróg wyznaczanych przez użytkowników systemu i stworzenie na tej bazie raportów i map zagęszczenia ruchu w ciągach komunikacyjnych.

- System musi posiadać wbudowaną wyszukiwarkę dla treści znajdujących się w bazie danych systemu i przeznaczonych do wyszukiwania dla użytkowników. Wyniki wyszukiwania na liście są interaktywne, czyli istnieje możliwość ich dotknięcia, tym samym wyświetlenia informacji szczegółowej na temat danego elementu i wytyczenia trasy nawigacji do niego, w przypadku jego powiązania z planem budynku.

- W systemie określone dane z bazy danych mogą być zorganizowane w skorowidzu udostępnionym użytkownikom. Skorowidz umożliwia odnalezienie poszukiwanej informacji (pomieszczenia, osoby, itp.) wedle zaszeregowania alfabetycznego, wyświetlenie szczegółowej informacji i wyznaczenie ścieżki nawigacji do miejsca docelowego, w przypadku powiązania danego elementu z planem budynku.

- System daje możliwość integracji z innymi programami IT, między innymi z systemami kolejkowymi, z systemami ERP (Enterprise Resource Planning), systemami HIS (Hospital Information System).

- Zarządzanie treściami i funkcjami systemu realizowane jest przez panel administracyjny zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, dostępny z dowolnego komputera z dostępem do sieci. Dostęp do poszczególnych narzędzi może być delegowany dla różnych redaktorów, wraz z możliwością nadawania im szczególnych uprawnień. Funkcjonalność interaktywnych prezentacji daje możliwość między innymi:

- edytowania treści ekranów i slajdów,

- edycji tła,

- edycji położenia zawartości,

- zmiany grafiki elementów interaktywnych,

- możliwość grupowania slajdów w prezentacje, za pomocą tworzenia drzewka przejść ekranów ze slajdami i na podstawie interakcji z przyciskami,

- możliwość powiązania elementów interaktywnych z kolejnymi slajdami, modułami systemu, miejscami (pomieszczeniami, budynkami, osobami, itd.),

- możliwość podpięcia źródeł danych do elementów prezentacji, które wymagają czasowej aktualizacji, takich jak pogoda, miejsce w rankingu, dynamiczna agenda spotkań, długość kolejki,

- możliwość dodania ekranu ze zdefiniowanym źródłem strumienia video (np. podczas obsługi wydarzeń),

- zarządzanie czasem, kolejnością i miejscem wyświetlania treści emitowanych przez nośniki systemu - data i czas, treść, kolejność.

- System jest przystosowany do pracy jako usługa wewnętrzna bez dostępu do internetu. Możliwe jest również hostowanie systemu na serwerach zewnętrznych.

- Dostęp do systemu może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej, na której może zostać zagnieżdżona funkcjonalność tego systemu, na przykład plany budynków, możliwość wytyczenia trasy nawigacji.

- System posiada budowę modułową, co umożliwia dodawanie kolejnych nośników, modułów funkcjonalnych i aplikacji do systemu.

- Konfiguracja systemu umożliwia:

- edycję umiejscowienia poszczególnych punktów interaktywnych na planie budynku (rozmieszczenie kiosków w infrastrukturze),

- edycję umiejscowienia nośników na planie budynku (rozmieszczenie ekranów w infrastrukturze),

- włączanie i wyłączanie elementów systemu w punktach interaktywnych,

- możliwość zdefiniowania, jakie moduły systemu są dostępne w poszczególnych punktach interaktywnych i na ekranach (np. spisy na jednym kiosku a wyszukiwanie na innym lub tylko prezentacja informacji reklamowych na ekranie),

- Zarządzanie ustawieniami urządzeń, a w szczególności w przypadku:

- grupowanie kiosków i ekranów pod względem położenia w infrastrukturze lub według innych atrybutów (np. zarządzanie wszystkimi terminalami w danym budynku jednocześnie),

- odczyt parametrów ustawień terminala - przekazanie do panelu sterowania informacji o urządzeniach końcowych; informacji na temat temperatury, ustawień sieci, aktualnego źródła, poziomu głosu, jasności i innych zdefiniowanych elementów oraz identyfikacji sieciowej urządzenia, jak i numeru identyfikującego produkt,

- zdalna zmiana parametrów sieci za pomocą panelu sterowania - można zmienić ustawienia karty sieciowej, podsieci, bramy,

- zdalne ustawienie godziny włączenia-wyłączenia terminali, z uwzględnieniem świąt i dat gdzie włączenie i wyłączenie ma być inne niż zadane dla pozostałych dni,

- zdalny restart terminala,

- zdalna zmiana poziomu głośności,

- zdalna zmiana jasności i nasycenia kolorów.

  - OPIS ZAMAWIANYCH URZĄDZEŃ - WYMAGANIA TECHNICZNE

      - KIOSK MULTIMEDIALNY STOJĄCY

- Obudowa (parametry nie gorsze niż):

      - Obudowa wolnostojąca wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 1,5 mm

      - Obudowa malowana proszkowo według palety kolorów RAL. Kolor uzgodniony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wykonawcą

      - konstrukcja obudowy zapewnia bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację, a także uniemożliwia  niepowołanym dostęp do jednostki sterującej

      - Podzespoły zabezpieczone przed nieautoryzowaną ingerencją

      - Obudowa wyposażona w zewnętrzną antenę dla routera GSM

      - Obudowa składająca się z trzech części: stopy, podstawy oraz obudowy monitora

      - Brak widocznych z zewnątrz elementów mocujących poszczególne części kiosku

      - Maksymalne wymiary obudowy nie większe niż:

      - wysokość całkowita obudowy: 1300 mm

      - szerokość obudowy monitora: 650 mm

      - szerokość podstawy obudowy: 360 mm

      - głębokość podstawy obudowy: 130 mm

      - szerokość stopy : 520 mm

      - głębokość stopy: 400 mm

      - Ekran monitora pochylony w kierunku użytkownika pod kątem 50%

- Ekran dotykowy (parametry nie gorsze niż) podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

      - Rozmiar monitora: minimum 24’’

      - Technologia dotyku:  Projectec Capacitive Technology PCT

      - Multidotyk: minimum 2 punkty dotykowe

      - Rozdzielczość natywana: 1920 x 1080

      - Czas reakcji: nie większy niż  5 ms

      - Jasność: minimum 250 cd

      - Kontrast: 1000:1

      - Kąty widzenia : 170 x 160

      - Złącza i wejścia wideo:  mini D-SUB, DVI-d

- Jednostka sterująca standem multimedialnym, podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań, (parametry nie gorsze niż):

Wydajność jednostki sterującej musi zapewniać płynną obsługę systemu operacyjnego oraz aplikacji planu obiektu.

Jednostka sterująca nie powinna mieć parametrów gorszych niż:

    - Procesor I-Core i5 minimum 4 rdzenie

    - Pamięć minimum RAM 8 GB

    - Dysk Twardy  2,5’’ min 320 GB

    - Oprogramowanie systemowe Windows 7 home lub równoważne

    - Przewodowy interfejs sieci Ethernet 10/100Mbps/1Gbps

    - Porty USB : minimum 4 xUSB 2.0

    - Złącze HDMI – 1 x

    - Złącze DVI-D – 1 x1

    - Typ karty Graficznej – Intel HD 4600 lub równoważne

- Router podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

      - Gniazdo antenowe – minimum 2 x SMA

      - Obsługa sieci LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD2600 MHz; HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz; EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

      - Złącza : Port WAN/LAN, 3xPort LAN, Port RJ 11, Port USB 2.0

      - Możliwość automatycznego wznowienie połączenia po utracie sygnału

      - Antena zewnętrzna

- KIOSK MULTIMEDIALNY STOJĄCY

  - Obudowa (parametry nie gorsze niż):

- Obudowa wolnostojąca wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 1,5 mm

- Obudowa malowana proszkowo według palety kolorów RAL. Kolor uzgodniony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wykonawcą

- konstrukcja obudowy zapewnia bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację, a także uniemożliwia  niepowołanym dostęp do jednostki sterującej

- Podzespoły zabezpieczone przed nieautoryzowaną ingerencją

- Obudowa wyposażona w zewnętrzną antenę dla routera GSM

- Obudowa składająca się z trzech części: stopy, podstawy oraz obudowy monitora

- Brak widocznych z zewnątrz elementów mocujących poszczególne części kiosku

- Maksymalne wymiary obudowy nie większe niż:

- - Wysokość całkowita obudowy: 1300 mm

- - Szerokość obudowy monitora: 800 mm

- - Szerokość podstawy obudowy: 500 mm

- - Głębokość podstawy obudowy: 1300 mm

- - Szerokość stopy : 700 mm

- - Głębokość stopy: 520 mm

- Ekran monitora pochylony w kierunku użytkownika pod kątem 50%

  - Ekran dotykowy podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

- Rozmiar monitora: minimum 32’’

- Technologia dotyku: Projectec Capacitive Technology PCT

- Multidotyk – minimum 2 punkty dotykowe

- Rozdzielczość natywana : 1920 x 1080

- Czas reakcji nie większy niż  5 ms

- Jasność: minimum 450 cd

- Kontrast: 1300:1

- Kąty widzenia : 178 x 178

- złącza i wejścia wideo:  1 x Display Port (Hdcp) ; 1 x DVI-D ( z HDCP) , 1 x HDMI 1.3 ( HDCP)

- ekran zabezpieczony szybą ochronną o wysokiej odporności

- Praca w trybie 24h / 7

  - Jednostka sterująca standem multimedialnym (parametry nie gorsze niż):

Wydajność jednostki sterującej musi zapewniać płynną obsługę systemu operacyjnego oraz aplikacji planu obiektu. Jednostka sterująca nie powinna mieć parametrów gorszych niż:

- Procesor , Core i5 minimum 4 rdzenie

- Pamięć minimum RAM 8 GB

- Dysk Twardy  2,5’’ min 320 GB

- Oprogramowanie systemowe Windows 7 home lub równoważne

- Przewodowy interfejs sieci Ethernet 10/100Mbps/1Gbps

- Porty USB : minimum 4 xUSB 2.0

- Złącze HDMI – 1 x

- Złącze DVI-D – 1 x1

- Typ karty Graficznej – Intel HD 4600 lub równoważne

  - Router, podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

- Gniazdo antenowe – minimum 2 x SMA

- Obsługa sieci LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD2600 MHz; HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz; EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

- Złącza : Port WAN/LAN, 3xPort LAN, Port RJ 11, Port USB 2.0

- Możliwość automatycznego wznowienie połączenia po utracie sygnału

- Antena zewnętrzna

- KIOSK MULTIMEDIALNY WISZĄCY

  - Obudowa (parametry nie gorsze niż):

- Obudowa wisząca wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 1,5 mm

- Obudowa malowana proszkowo według palety kolorów RAL. Kolor uzgodniony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wykonawcą

- Konstrukcja obudowy zapewnia bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację, a także uniemożliwia  niepowołanym dostęp do jednostki sterującej

- Podzespoły zabezpieczone przed nieautoryzowaną ingerencją

- Obudowa wyposażona w zewnętrzną antenę dla routera GSM

- Brak widocznych z zewnątrz elementów mocujących poszczególne części kiosku

- Maksymalne wymiary obudowy nie większe niż:

  - - Wysokość obudowy: 530 mm

  - - Szerokość obudowy: 900 mm

  - - Głębokość obudowy: 230 mm

- Ekran monitora ustawiony prostopadle w kierunku użytkownika

- Ekran monitora usytuowany w orientacji poziomej

  - Ekran dotykowy podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań (parametry nie gorsze niż):

- Rozmiar monitora: minimum 32’’

- Technologia dotyku: Projectec Capacitive Technology PCT

- Multidotyk – minimum 2 punkty dotykowe

- Rozdzielczość natywana : 1920 x 1080

- Czas reakcji nie większy niż  5 ms

- Jasność: minimum 450 cd

- Kontrast: 1300:1

- Kąty widzenia : 178 x 178

- złącza i wejścia wideo:  1 x Display Port (Hdcp) ; 1 x DVI-D ( z HDCP) , 1 x HDMI 1.3 ( HDCP)

- ekran zabezpieczony szybą ochronną o wysokiej odporności

  - Jednostka sterująca standem multimedialnym (parametry nie gorsze niż):

Wydajność jednostki sterującej musi zapewniać płynną obsługę systemu operacyjnego oraz aplikacji planu obiektu. Jednostka sterująca nie powinna mieć parametrów gorszych niż:

- Procesor, Core i5 minimum 4 rdzenie

- Pamięć minimum RAM 8 GB

- Dysk Twardy  2,5’’ min 320 GB

- Oprogramowanie systemowe Windows 7 home lub równoważne

- Przewodowy interfejs sieci Ethernet 10/100Mbps/1Gbps

- Porty USB : minimum 4 xUSB 2.0

- Złącze HDMI – 1 x

- Złącze DVI-D – 1 x1

- Typ karty Graficznej – Intel HD 4600 lub równoważne

  - Router, podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

- Gniazdo antenowe – minimum 2 x SMA

- Obsługa sieci LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD2600 MHz; HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz; EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

- Złącza : Port WAN/LAN, 3xPort LAN, Port RJ 11, Port USB 2.0

- Możliwość automatycznego wznowienie połączenia po utracie sygnału

- Antena zewnętrzna

- KIOSK MULTIMEDIALNY ZEWNĘTRZNY

  - Obudowa (parametry nie gorsze niż):

- Obudowa kiosku stanowi zwarta bryłę wykończona daszkiem przeznaczona do montażu na zewnątrz budynków;

- Obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych w zakresie temperatur od -20 do + 40

- Konstrukcja w całości metalowa;

- Wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm

- Wykończona fasadowa proszkowa powłoka lakiernicza, odporna na warunki zewnętrzne;

- Wzór i kolorystyka obudowy zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego na etapie podpisywania Umowy z wybranym Wykonawcą

- Trwałe mocowana do podłoża za pomocą kotw do fundamentu betonowego

- Dla celów serwisowych obudowa otwierana od strony frontowej; drzwi rewizyjne zamykane  na zamek z wkładką patentową.

- Obudowa wyposażona w zewnętrzną antenę dla routera GSM

- Konstrukcja uniemożliwiająca dostęp osób niepowołanych do śrub i innych elementów montażowych kiosku oraz jego wyposażenia.

- Posiadająca wewnętrzny system wentylacji oraz ogrzewania

- Maksymalne wymiary obudowy nie większe niż:

- Wysokość obudowy: 2010 mm

- Szerokość obudowy: 650 mm

- Głębokość obudowy: 220 mm

- Głębokość obudowy z daszkiem: 350

- Szerokość obudowy z daszkiem: 780 mm

  - Ekran dotykowy (parametry nie gorsze niż), podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

- Rozmiar monitora: minimum 21,5’’

- Technologia dotyku: Projectec Capacitive Technology PCT

- Multidotyk – minimum 2 punkty dotykowe

- Rozdzielczość natywana : 1920 x 1080

- Czas reakcji nie większy niż  5 ms

- Jasność: minimum 1200 cd

- Kontrast: 1100:1

- Kąty widzenia : 170 x 160

- Złącza i wejścia wideo:  1 x DVI-D

- Ekran dotykowy zabezpieczony szybą ochronną wykonaną ze szkła bezpiecznego o grubości 6 mm

  - Jednostka sterująca standem multimedialnym (parametry nie gorsze niż), podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

Wydajność jednostki sterującej musi zapewniać płynną obsługę systemu operacyjnego oraz aplikacji planu obiektu. Jednostka sterująca nie powinna mieć parametrów gorszych niż:

- Procesor, Core i5 minimum 4 rdzenie

- Pamięć minimum RAM 8 GB

- Dysk Twardy  2,5’’ min 320 GB

- Oprogramowanie systemowe Windows 7 home lub równoważne

- Przewodowy interfejs sieci Ethernet 10/100Mbps/1Gbps

- Porty USB : minimum 4 xUSB 2.0

- Złącze HDMI – 1 x

- Złącze DVI-D – 1 x1

- Typ karty Graficznej – Intel HD 4600 lub równoważne

  - Router, podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

- Gniazdo antenowe – minimum 2 x SMA

- Obsługa sieci LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD2600 MHz; HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz; EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

- Złącza : Port WAN/LAN, 3xPort LAN, Port RJ 11, Port USB 2.0

- Możliwość automatycznego wznowienie połączenia po utracie sygnału

- Antena zewnętrzna

  - Serwer, podane parametry są parametrami przykładowymi, Zamawiającemu nie wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań:

- Procesor Intel Xeon E3-1226v3 4c/4t 3.30 Ghz 8M lub równoważny

- Pamięć Ram : minimum 8 Gb

- DVD – ROM 1,6’’ – x 1

- HDD SATA 6G 1TB – x 1

- USB 2.0 – x 3

- centOS 6.X 64bit (instalacja w wersji minimum)

- Karta sieciowa : minimum 1 Gbit

- Dostęp zdalny via vpn

  - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

      - W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Przedstawienia w ciągu tygodnia od daty podpisania umowy szczegółowego harmonogramu prac podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przy opracowywaniu harmonogramu Wykonawca winien uwzględnić, iż prace związane z dostawą oraz montażem nie powinny utrudniać funkcjonowania Zamawiającego będącego placówką leczniczą i nie mogą powodować utrudnień dla pacjentów.

  - Montażu kiosków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - Zainstalowania,  skonfigurowania oraz uruchomienia oprogramowanie systemowego,

  - Przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników (min 5 osób) w zakresie obsługi urządzeń oraz zainstalowanego oprogramowania dla administratorów, w siedzibie zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

  - Przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii oraz instrukcji dotyczącej konfiguracji oprogramowania wydanych w języku polskim.

      - Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji – minimum ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

      - Serwis i wsparcie techniczne

- czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii – maksymalnie 4-godzinny,

- naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii wykonana w serwisie producenta/przez osobą upoważnioną przez producenta do dokonywania napraw,

- W przypadku konieczności zdemontowania urządzenia, Zamawiający wymaga zapewnienia bezpłatnie na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone.

- w okresie gwarancji wsparcie techniczne i opieka administracyjna – w ramach których Wykonawca będzie wykonywał raz na kwartał aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje będą zawierać zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora z ramienia Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej oraz dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zgodne z umową i wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Wszystkie urządzenia muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający korzystanie z nich osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedowidzących, głuchych.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tak, aby efektem było osiągnięcie pełnej funkcjonalności i zakładanych parametrów kiosków multimedialnych.

- W przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z usług podwykonawcy, Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą zobowiązany jest poinformować, o tym fakcie Zamawiającego, podając w treści informacji nazwę firmy podwykonawcy, jego dane teleadresowe oraz zakres usług, które będzie realizował w ramach niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa z podwykonawcą została zawarta przed dniem podpisania niniejszej umowy Wykonawca powyższą informację przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich informacji dotyczących przebiegu prac i umożliwienia mu kontroli zaawansowania i wyników prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w następstwie dostawy i montażu urządzeń.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- dostarczenia planów architektonicznych w celu wykonania map wektorowych niezbędnych do opracowania systemu nawigacji po obiekcie;

- udostępniania na pisemny wniosek Wykonawcy dokumentów oraz informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, a będących w dyspozycji Zamawiającego,

- odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami umowy,

- umożliwienia pracownikom Wykonawcy lub osobom przez niego należycie upoważnionym dostępu do informacji, zasobów i danych będących w dyspozycji Zamawiającego, niezbędnych do Wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt a).

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczamy, iż w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby:

| Lp. | Rola w wykonaniu zamówienia | Imię i nazwisko | Informacja o podstawie dysponowania wskazanymi osobami | Informacje potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt. VI.1.3 SIWZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Umiejętności, doświadczenie Nazwa projektu/ usługi oraz nazwa i adres zamawiającego, Rola w projekcie i zakres wykonywanych czynności | Czas realizacji projektu/usługi (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) |
|  |  |  |  |  | początek | koniec |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Kierownik projektu (1 osoba) |  |  |  |  |  |

............................... dnia ................ 2015 roku

.........................................

podpis osoby(osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy