Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia- pakiet nr 1

Zamawiający wnosi następujące zmiany w stosunku do projektu wykonawczego:

- Pomieszczenie stomatologa (parter, bud. H- pom. nr  1.43) – pomieszczenie w całości wyłączone z zakresu opracowania.

- Wyłączone z zakresu opracowania – sufity podwieszone w pomieszczeniach WC  dla pacjentów (parter, bud. H- pom. nr 1.38; 1.39; 1.40; 1.41; 1.42;). Obecnie w pomieszczeniach znajdują się sufity podwieszane wykonane z płyty GK, pomalowane na kol. biały, w stanie ogólnym dobrym. Drobne spękania sufitu należy naprawić, sufit pomalować. Oświetlenie istniejące zostaje bez zmian.

- Sufity podwieszane w projektowanych pomieszczeniach nr:

1.01/2; - 6 szt. lamp

1.01/3; - 4 szt. lamp

1.01/4; - 6 szt. lamp

1.01/5; - 6 szt. lamp

Zostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, jako istniejące sufity rastrowe podwieszane. Uzupełnić braki, pomalować. W ww. pomieszczeniach zastosować oprawy oświetleniowe ledowe, o następujących parametrach:

- Wymiary 595 x 595mm lub 600 x 600mm ( dopasować do istniejącego sufitu)

- Grubość panelu 10mm

- Zasilacz

- przystosowane do istniejącego sufitu rastrowego podwieszanego

- jasność 3600lm

- możliwość zastosowania neutralnej lub ciepłej barwy światła

- CRI (ra)>80

- Korpus aluminium, malowany proszkowo na kolor RAL 9003

- Kąt świecenia 1600

- Moc 48W

- Gwarancja min.2 lata

- Certyfikaty RoHS,CE

- Szkło mleczne

Całkowita ilość lamp: 22 szt

w ilości- jak wyżej (rozmieszczenie lamp równomierne na powierzchni całego sufitu 
w każdym z pomieszczeń).

- We wszystkich rodzajach  sufitów  podwieszanych akustycznych i innych wyznaczyć rewizje w miejscach ustalonych z Inwestorem, na zasadzie systemowego rozwiązania rewizji (rewizja fabrycznie wbudowywana).

- W pomieszczeniu  socjalnym nr 1.31/3- budynek H – na całej długości ciągu roboczego (286cm) zastosować fartuch ochronny z płytek ceramicznych  o wym. 20 x 50cm, kolor biały, matowy, taki jak white satin OP399-001-1, Opoczno lub równoważne. Płytki układane 
w poziomie, w dwóch rzędach (całkowita wysokość fartucha ochronnego – 40cm);

- Płytki taki jak white satin OP399-001-1, Opoczno lub równoważne zastosować również 
w pomieszczeniu nr  1.32 (pokój dla matki z dzieckiem)– budynek H ; nad zabudową meblową (1 rząd płytek) oraz wokół miski ustępowej – na wysokość obudowy stelaża typu Geberit lub podobnego(ok.120cm)

- Fuga:  rodzaj i kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym.

- UWAGA: Wszystkie oprawy oświetleniowe o neutralnej barwie światła 3000K

- W pomieszczeniu nr 1.32 bud H –Pokój rodzica z dzieckiem – zastosować fototapetę –zmywalną, odporną  na wodę. Motyw zdjęcia do uzgodnienia z Inwestorem.

- Posadzka betonowa w pomieszczeniach:

- 1.02 – hall główny -  447,51 m2

- Hall główny (dodatkowo korytarz przy windzie szklanej)- 140m2

- Wiatrołap (dodatkowo) – 13m2

- 1.31/1 -  korytarz- 129,65

- 1.33/3- patio zaplecze rejestracji – 41.20m2

- 1.33/2 –patio rejestracja -40,84 m2

- 1.36/1- poczekalnia – 130,35m2

- 1.36/2 - Rejestracja- 39,56 m2

- 1.36/3 –zaplecze rejestracji 36,74 m2

- 1.35- korytarz – 46,03 m2

- 1.44- poczekalnia – 11.37 m2

- 1.38 – przedsionek 4,08m2

- 1.39 – WC męskie – 12.68m2

- 1.40 – WC niepełnosprawni – 4,49m2

- 1.41- przedsionek- 4,18m2

- 1.42- WC damskie -12,08m2

RAZEM – 1113,76m2 posadzki betonowej

- Płytki 30 x 60cm kolor grafitowy, matowe Np. Urban mix grap hit OP639-005-1 OPOCZNO w pomieszczeniach:

- 1.31/1 korytarz- 8.78m2

- 1.31/3- pomieszczenie socjalne- 9.27m2

- 1.37/2- rejestracja telefoniczna -  27.02m2

- 1.37/1-  archiwum- 32.57m2

Razem: 77.64 m2 płytek ceramicznych podłogowych 30 x 60cm

- Linoleum w pomieszczeniach:

- 1.32 – pokój rodzica z dzieckiem – 8,78m2

Razem linoleum: 8,78m2

- Podłoga bez zmian w stosunku do stanu istniejącego (uzupełnienie braków w płytkach ceramicznych podłogowych)w pomieszczeniach bud. L

- 1.01/2 - gabinet lekarski

- 1.01/3 - gabinet lekarski

- 1.01/4 – gabinet lekarski

- 1.01/5 –pomieszczenie biurowe

- Przyziemie bud FB nie objęte postępowaniem

UWAGA

- Pomieszczenia bud FA nr 1/19 i 1/18 nie są objęte realizacją.

- Pomieszczenie bud FA nr 1/2a i 1/2b należy zrealizować wg koncepcji nr 1 _ kardiologia 1 i 2