Sygn. USK/DZP/PN-132/2016	                                                                   Wrocław, 08.07.2016r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa wybranych pomieszczeń w ramach projektu przebudowy planowanej Izby Przyjęć” - nr sprawy: USK/DZP/PN-132/2016

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

Nawiązując do zamieszczonej dokumentacji składamy zapytania:

- W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym dostawy i wdrożenia multimedialnych kiosków informacyjnych wraz z systemem naprowadzania pacjentów Zamawiający wymaga dostarczenia serwera, jednak nie wskazuje minimalnych parametrów technicznych sprzętu. 
Czy Zamawiający powierzy dobór serwera Wykonawcy, tak, aby zostało zapewnione bezproblemowe działanie sieci infokiosków?

Odpowiedź: Serwer zarządzający- opis minimalnych parametrów technicznych

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Parametry | Procesor Minimum 4 rdzenie, do zastosowań serwerowych, minimum 8MB cache, minimum 6500 pkt. w teście Passmark CPU Typ pamięci DDR3 Rodzaj pamięci ECC, 1600 MHz Liczba osadzonych gniazd pamięci 2 Interfejs dysku SAS 2.0 Format szerokości 2,5 cala Obsługa hot-swap dysków Tak Liczba zainstalowanych dysków 4 Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków 900 GB (3 x 300GB)B) Kontroler dysków Karta SAS 2.0 (6Gbit) 0,1,10,5,50,6,60 512MB Poziomy RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Napęd optyczny DVD/CD Intefejs sieciowy 2 x 1Gb Obudowa Rack 1U Liczba zamontowanych zasilaczy 2 Obsługa hot-plug zasilaczy Tak |

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych