Sygn. USK/DZP/PN-183/2016	                                                   		    Wrocław, 2016-11-02

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Pracowni Endoskopii; USK/DZP/PN-183/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 2

1.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, protez do dróg żółciowych typu Amsterdam o średnicy 7 Fr, 10 Fr, wymagane długości 5,7,9,12,15

2.	Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania zwężeń przełykowych o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, Elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia, bardzo dobra widoczność przez balon pozwala na kontrolę procesu poszerzania, dł. balonu 8 cm, wymagane zakresy średnic balonu: 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, dł. robocza kateteru180 cm, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm.

3.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 8 w miejsce pierwotnych parametrów, balonów wysokociśnieniowych do poszerzania dróg żółciowych; kateter: długość 180 cm; średnica 6.8-4.5 Fr; balon: długość od 3 cm; średnica od 4-10mm; zalecany prowadnik - .035".

4.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 9, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnic do zabiegów ERCP, dwukolorowych przez co identyfikujących ruch, dł. 260, 450 lub 480 cm, koniec cieniodajny 4 lub 5 cm pokryty hydrofilnie na długości 5 lub 25 cm( do bardzo trudnych kaniulacji), posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25 cm, jak również znaczników co 5 cm od końca dystalnego system Mark V, dostępna w rozmiarze 0,025 i 0,035 końcówka prosta lub zagięta.

5.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania zwężeń przełykowych i jelitowych o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 5,5 cm, zakresy średnic balonu: 8 –10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20 mm, dł. robocza kateteru 240cm; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm,w komplecie z prowadnikiem.

6.	Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów,  samorozprężalnych stentów metalowych do dróg żółciowych wykonanych z cienkiego,  plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowanym na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.

7.	Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 17, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych nitinolowych do dwunastnicy średnica zew. 27 mm wew. 22, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, wymagane rozmiary: 6, 9 i 12 cm, średnica zestawu 10 Fr.

8.	Czy dopuszczą Państwo w pakiecie 2 pozycja 18, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok załadowany do zestawu; wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 80%,możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, pętla do repozycji po całkowitym otwarciu, wymagana wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości stentu pokrywanego: 8,10 i 12 cm, śr trzonu 18 lub 20 mm, śr kołnierzy 23 lub 25 mm, długość stentu z odsłonioętymi końcami: 8,10,12.5,15 cm, śr trzonu 20mm, śr kołnierzy 25 mm.

9.	Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 21 w miejsce pierwotnych parametrów,  prowadników hydrofilnych z końcówką roboczą o długości 15 lub 25 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie, średnica zewnetrzna .035” – końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa, długość 480 cm, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia.

10. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 22, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych wykrawanych laserowo z walca, złote znaczniki na końcach, 
z bocznym kanałem do płukania, przeładowany na zestawie wprowadzającym 7FR dł. 208cm, rozm. 6-10mm dł. 4-8cm na prowadnik 0,035, minimalny kanał roboczy 2,8 mm

11.	Prosimy o wydzielenie pozycji 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20 i 23 do osobnego pakietu.

Odpowiedź zbiorcza do pytań 1-11:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pakiet 9

12. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, w miejsce pierwotnych parametrów, dwukanałowych balonów do usuwania złogów z dróg żółciowych, dwa kanały pozwalające na wprowadzenie prowadnika podczas ekstrakcji, czarny znacznik umożliwiający identyfikację momentu w którym balon opuszcza brodawkę, kontrastujące platynowe znaczniki, końcówka temperowana 6,8-5Fr, długość cennika 200 cm, średnica balonu 8,5, 12, 15 mm, prowadnik 0,035.Produkt jałowy przeznaczony do jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych