DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-201/2016                                                                           Wrocław, dnia  07.12.2016 r.

DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA  KLINIKA NEUROCHIRURGII- DOGRYWKA

Nr sprawy: USK/DZP/PN-201/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 do Pakietu 3 Podpakiet 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania równoważny system o następujących parametrach:

Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu,  o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami  o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm.

Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.

Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. Brak prętów PEEK.

W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą

Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. System zapewnienia pełną wizualizację przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.

Odp.  Jak w SIWZ

Pytanie 2 do Pakietu 3 Podpakiet 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set, dosyłanym każdorazowo przed zabiegiem w ciągu 24 godzin?

Odp.  Jak w SIWZ

Pytanie 3 do Pakietu 3 Podpakiet 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania równoważny system o następującyc parametrach:

Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umozliwiająca dystrakcję in situ wykonana z tytanu.

Tytanowa proteza trzonu umożliwia płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep

Konstrukcja implantu umożliwia odtworzenie krzywizny kręgosłupa

Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa

Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm

W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych znajdują się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Komplet: proteza i 2 zakończenia.

Odp.  Jak w SIWZ

Pytanie 4 do Pakietu 3 Podpakiet 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set, dosyłanym każdorazowo przed zabiegiem w ciągu 24 godzin?

Odp.  Jak w SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych