Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem  zamówienia jest kompleksowa wymiana lin nośnych dźwigów A1, A2, FA1, FA2, FA3 zainstalowanych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 wg wykazu podanego w załączniku nr 1.

- Wymiana lin wykonywana będzie sukcesywnie w poszczególnych dźwigach – dopuszcza się zatrzymanie tylko jednego dźwigu w danym budynku na czas wymiany lin.

- Wykonawca wykona wymianę lin na liny o stosownych parametrach w oparciu o dokumentację fabryczną danego dźwigu. Zastosowane nowe liny nie mogą wpłynąć na zmniejszenie udźwigu remontowanych dźwigów. Wraz z linami należy wymienić ewentualne uszkodzone / zużyte podzespoły – np. koła przewojowe/zdawcze lin nośnych.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje instalacji, konserwacji i inspekcji lin.

- Wykonawca na swój koszt dokona wszelkich niezbędnych wymaganych badań i odbiorów dźwigów oraz dopuszczenia ich do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się z dokumentacją w/w dźwigów oraz odbędzie wizytację urządzeń oraz ich otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

  - Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

  - Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,

  - Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak 
i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą  Wykonawcy.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy(dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 200.000 zł) .

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody spowodowane wprowadzeniem produktu do obrotu.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy).

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

- Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie późnij niż 7 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

- Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Przedmiot umowy realizowany będzie przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaży swoich pracowników i inne osoby przy pomocy, której Wykonawca wykonuje daną robotę w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowanymi  w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi usuwania awarii dźwigów o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto.

- Umowa zostanie zawarta na okres do 6 tygodni.

- Gwarancja na zamontowane urządzenia, podzespoły, części zamienne min. 60 m-cy.