Opis przedmiotu zamówienia

Na wykonywanie w okresie 36 m-cy przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw zamontowanych przez Wykonawcę systemów dozowania dwutlenku chloru do instalacji c.w.u. w węzłach cieplnych dla budynków A i Fa

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usługi obsługi technicznej 2 kompletnych, podłączonych oraz prawidłowo działających systemów dezynfekcji wody – polegającej na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru (ClO2) za pomocą urządzeń CDLA 10 i CDLA 5 zamontowanych w węzłach cieplnych budynków: „N” (obsługuje bud. A) oraz „A” (obsługuje bud. Fa) przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

| Nr seryjny | Typ urządzenia | Miejsce instalacji |
| --- | --- | --- |
| 2009117613 | CDLA 10 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, budynek N |
| 2009117615 | CDLA 5 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, budynek A |

Usługa obsługi technicznej urządzeń CDLA 10  i CDLA 5  do dezynfekcji wody obejmować będzie:

a) wykonywanie corocznych przeglądów serwisowych,

b) sporządzanie raportów o stanie zużycia chemikaliów i przeprowadzonych pracach serwisowych,

c) wykonywanie koniecznej regulacji systemu.

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy – w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §8 niniejszej Umowy.

- Przeglądy okresowe połączone z wymianą zestawów części eksploatacyjnych będą wykonywane raz w roku i zgłaszane przez Wykonawcę z 3 tygodniowym wyprzedzeniem  przed planowanym terminem przeglądu.

- Podczas przeglądu technicznego wymienione będą części eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta:

- niezwłocznie po podpisaniu umowy.zostanie wykonany mały przegląd po 5 roku pracy urządzeń z wymianą części eksploatacyjnych:

- CDLA 10: roczny pakiet serwisowy CDL10 - 1 szt. nr kat. 1031459 + zestaw części do zaworu elektromagnetycznego ClO2   - 1 szt. nr kat 1027274,

- CDLA 5: roczny pakiet serwisowy CDL5 - 1 szt. nr kat. 1027263 + zestaw części do zaworu elektromagnetycznego ClO2   - 2 szt. nr kat 1027274;

- po roku od podpisania umowy zostanie wykonany duży przegląd po 6 roku pracy urządzeń z wymianą części eksploatacyjnych:

- CDLA 10: roczny pakiet serwisowy CDL10 - 1 szt. nr kat. 1031459 + 3-letni pakiet serwisowy CDL10 	- 1 szt. nr kat. 1049665,

- CDLA 5: roczny pakiet serwisowy CDL5 - 1 szt. nr kat. 1027263 + 
3-letni pakiet serwisowy CDL  5 - 1 szt. nr kat. 1049659,

- po 2 latach od podpisania umowy zostanie wykonany mały przegląd po 5 roku pracy urządzeń z wymianą części eksploatacyjnych:

- CDLA 10: roczny pakiet serwisowy CDL10 - 1 szt. nr kat. 1031459 + zestaw części do zaworu elektromagnetycznego ClO2   - 1 szt. nr kat 1027274,

- CDLA 5: roczny pakiet serwisowy CDL5 - 1 szt. nr kat. 1027263 + zestaw części do zaworu elektromagnetycznego ClO2   - 2 szt. nr kat 1027274.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pogotowia technicznego dla usuwania bieżących usterek i zgłaszanych awarii – czas reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub na adres elektroniczny. Naprawy urządzeń wykraczające poza zakres przeglądów rocznych będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.

- Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji, od daty sporządzenia protokółu serwisowego, na wykonane  czynności i wymienione części zamienne.

- Koszty usuwania awarii poza przeglądami serwisowymi będą rozliczane na podstawie zatwierdzonego przez Zleceniodawcę protokołu serwisowego z uwzględnieniem rabatu według stawek:

- stawka godzinowa robocizny ………………..,

- części zamienne według wykazu w protokóle serwisowym -15% rabatu,

- koszty dojazdu (jeden dojazd do usunięcia zgłoszonej usterki) ryczałt ………………...

- Każdy przegląd oraz naprawa zostaną zakończone stosownym wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Brak wpisu w paszporcie technicznym urządzenia równoznaczny jest z nie wykonaniem danej czynności.

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

10. Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją Umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany jest do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

Jedynym autoryzowanym serwisantem urządzeń jest ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. 55-095 Mirków k/Wrocławia ul.Jagiellońska 2 B.