Wrocław, dnia 23.01.2017 r.

| PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI |
| --- |
| Nazwa zadania | Montaż systemu monitorowania i zapisu temperatur w laboratoriach USK wraz z sms-owym i mailowym powiadamianiem o awarii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. |
| Adres | USK ul. Borowska 213 50-556 Wrocław |
| Lokalizacja szczegółowa | Bud J1– Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium Analityczne ACDL -33 szt. Laboratorium Biologii Molekularnej -14 szt. Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL -18 szt. Bud D – Bank Komórek Krwiotwórczych Laboratorium Bank Komórek -24 szt. Bud AP Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Zakład Patomorfologii 4 szt. Bud L – Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia dzieci zdrowych, punkt szczepień 1 szt. |
| Zgłaszający | Piotr Spiliszewski – Inspektor ds. Energetycznych |
| Opis zadania: Montaż systemu monitorowania i zapisu temperatur w laboratoriach USK wraz z sms-owym i mailowym powiadamianiem o awarii niezbędny jest aby uniknąć strat związanych z uszkodzeniami preparatów przechowywanych w laboratoriach USK. W zakres zadania wejdą: - wzorcowanie czujników - montaż czujników w urządzeniach chłodniczych i cieplarkach w laboratoriach USK - montaż odbiorników - zestawienie i sprawdzenie połączenia między elementami systemu - konfiguracja konta na serwerze w celu monitoringu odczytów w trybie rzeczywistym - kontrola systemu powiadamiania alarmowego sms z nowych czujników - szkolenie personelu w zakresie obsługi |
| Wnioski : Należy wykonać usługę w trybie przyspieszonym |
| Szacunkowy koszt robót | Zgodnie z ofertą z dnia 16.09.2016 kwota zł netto, zł brutto (bez kosztu przychodni), Uwzględniając koszty przychodni wg. cen z oferty zł netto, zł brutto |

Sporządził                                                                                     Akceptacja