SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE SYSTEMU MONITOROWANIA TEMPERATUR W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213

- Wymagania ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 zgodnie ze specyfikacją urządzeń i montażu podanych w SIWZ.

- Za względu na rozbudowę systemu rodzaj i jakość dostarczonych urządzeń powinny odpowiadać standardom urządzeń firmy Monnit  stosowanych w USK. Po wykonaniu instalacji systemu w USK Wykonawca skonfiguruje połączenie z portalem https://www.imonnit.com i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego opisze czujniki i grupy sprzętowe.

- Wykonawca w okresie  gwarancyjnym zobowiązany jest do usuwania wad i awarii zainstalowanych urządzeń. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia awarii wynosi maksymalnie  24 godziny. Czas naprawy i uruchomienia urządzenia max. 48 godzin niezależnie od dnia tygodnia a w przypadku konieczności zamówienia części 14 dni.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kierownictwa i nadzoru nad pracami.

- Wykonawca odpowiada za właściwą jakość świadczonych usług. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych umową Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym wezwaniu do wykonania prac lub zlecić wykonanie prac innemu wykonawcy. Całkowitymi kosztami wykonawstwa zastępczego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę.

- Przed odbiorami dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą zakres przeprowadzonych prac, usytuowanie urządzeń, sposób montażu urządzeń, dostarczone przez producenta certyfikaty urządzeń, protokoły z wzorcowania czujników.

Zakres prac obejmuje:

- Ustalenie harmonogramu prac z Głównym Energetykiem

- Dostawę wszystkich urządzeń fabrycznie nowych firmy Monnit (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane atesty i certyfikaty, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania Zamawiającego

- Wzorcowanie radiowych czujników temperatury w laboratorium z akredytacją

- Montaż radiowych czujników temperatury w pomieszczeniach technicznych USK wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy

- Montaż odbiorników danych i skonfigurowanie połączenia do internetu

- Wprowadzenie niezbędnych zmian konta na portalu https://www.imonnit.com

- Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów montażowych

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych atestów, certyfikatów oraz protokołów z wzorcowania

- W terminie 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca powinien być gotowy do rozpoczęcia realizacji Umowy.

- Umowa będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami BHP i p.poż, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tej mierze norm i przepisów prawnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w rejonie prac oraz na terenie budynków, w których realizowane będą prace objęte Umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych Umową.

- Wykonawca w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK wyposaży swoich pracowników w oznakowane czyste ubrania robocze i identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin zostanie podany w dniu zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Szpitala w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawca ma możliwość zapoznania się z istniejącą dokumentacją i infrastrukturą techniczną na terenie USK, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy tel. 71/733-17-08 lub 662-232-504.

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w czasie trwania gwarancji.

- Gwarancja na sprzęt i wykonane prace ………….. m-cy (minimum 36 miesięcy) od daty   odbioru prac wraz z dokumentacją  powykonawczą.

- Za niedotrzymanie terminu realizacji zadania Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% całkowitej wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią 3 awarie tego samego urządzenia (podzespołu) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wymieni je na fabrycznie nowe w terminie 14 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę Zamawiający uzyskuje prawo do zlecenia wykonania usługi innej firmie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym maksymalnie do 2 dni roboczych powiadamia Zamawiającego na piśmie o przyczynach i kosztach usunięcia awarii wykraczającej poza zakres napraw gwarancyjnych.

- Wymagania szczegółowe:

- Przystąpienie do wykonania prac musi być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- O każdorazowym przybyciu na obiekt oraz rozpoczęciu i zakończeniu pracy należy powiadomić pracowników Lokalnego Centrum Nadzoru USK pod numerem tel. 662-232-549, 71/733-17-70.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania po sobie miejsca pracy codziennie (na bieżąco), aż do dnia  końcowego odbioru robót. Po zakończeniu każdego etapu robót wskazanych w harmonogramie  Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji prac (przekazać je protokolarnie Zamawiającemu).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach {Dz. U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Z uwagi na fakt, że obiekt szpitalny wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonuje w systemie ciągłym, Wykonawca powinien tak zorganizować prace, by do minimum ograniczyć zakłócanie działalności Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać standardom urządzeń zastosowanych już w budynkach USK oraz określonych w niniejszym SIWZ. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych materiałów i urządzeń – w przypadku dostawy materiałów lub urządzeń wadliwych o jakości zakwestionowanej przez Zamawiającego towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. Koszty wymiany materiałów i urządzeń wadliwych stanowią koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania ich odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót (załącznik nr 1 do umowy)  do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołem odbioru końcowego robót.

- Zapłata za usługę nastąpi po wykonaniu wszystkich prac na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego w terminie 60 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki do szczegółowego opisu zamówienia i umowy:

- Wzór umowy

- Protokół odbioru końcowego

- Wykaz zadań w postępowaniu wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

- Formularz asortymentowo – cenowy

- Wykaz lokalizacji w postępowaniu na wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/DUO/21/02/2017

zawarta w dniu   .................................   we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu  50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, 
NIP 899-010-86-91, Regon: 008090623, który reprezentuje:

p. Piotr Pobrotyn – Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą :

którą reprezentują:

- ……………………………………….

- ……………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”.

# § 1

Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
do kwoty 30 tys. euro (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 1 euro = 4,1749).

# § 2

PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza umowa dotyczy: wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 zgodnie z ofertą firmy  …………………………………………………………..………………………………………. z dnia …………………… 2017 r.

§ 3

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych wraz z sms-owym i mailowym powiadamianiem o awarii  na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213  zgodnie z ofertą firmy ……………………………………………………………………………………………….. z dnia ……………….2017 r. i zleceniem …………………………………………………...

Zakres robót w § 2 obejmuje następujące czynności:

- Ustalenie harmonogramu prac z Głównym Energetykiem

- Dostawę wszystkich urządzeń fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane atesty i certyfikaty, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania Zamawiającego

- Wzorcowanie radiowych czujników temperatury w laboratorium z akredytacją

- Montaż radiowych czujników temperatury w pomieszczeniach technicznych USK wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy

- Montaż odbiorników danych i skonfigurowanie połączenia do internetu

- Wprowadzenie niezbędnych zmian konta na portalu https://www.imonnit.com

- Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów montażowych

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych atestów, certyfikatów oraz protokołów z wzorcowania

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy – w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za bieżące i wymagane szkolenia w zakresie BHP pracowników wykonujących czynności montażowe i naprawcze.

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu oraz ubiór roboczy czysty.

- Z uwagi na fakt, że obiekt szpitalny wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonuje w systemie ciągłym, Wykonawca powinien tak zorganizować prace, by do minimum ograniczyć zakłócanie działalności Zamawiającego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania po sobie miejsca pracy codziennie (na bieżąco), aż do dnia  końcowego odbioru robót. Po zakończeniu każdego etapu robót wskazanych w harmonogramie  Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji prac (przekazać je protokolarnie Zamawiającemu).

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Koszty dojazdu i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca

§ 4

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający ma obowiązek udostępnienia w razie konieczności dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania prac.

- Zamawiający ma obowiązek udzielania informacji Wykonawcy oraz zapewnienia możliwości konsultacji podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia na czas realizacji prac dostępu do pomieszczeń, urządzeń i instalacji.

§ 5

NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 
i terminowe wykonanie umowy.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych umową, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym wezwaniu 
do wykonania prac lub zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

- Czynności określone w § 2 i § 3 wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami BHP i p.poż, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tej mierze norm i przepisów prawnych

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpienia wad w jego wykonywaniu oraz powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem lub wadą wykonywanych robót.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót (załącznik nr 1) do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury.

§ 6

CZAS PRACY

1. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze (poza standardowymi godzinami pracy od 8.00 do 15.30) lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość Ceny Umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zgłasza swój przyjazd z wyprzedzeniem min 1 dnia roboczego do Inspektora ds. Energetycznych i może przystąpić do prac montażowych lub naprawczych za zgodą osoby nadzorującej.

3. Wykonawca każdorazowo zgłasza swój przyjazd i przystąpienie do prac oraz zakończenie w/w prac do Lokalnego Centrum Nadzoru Zamawiającego na nr tel. 71/733-17-70 lub 662-232-549.

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu prac.

§ 7

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 35 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§ 8

CENA UMOWY I PŁATNOŚCI

- Za czynności określone w § 2 i § 3 (w tym koszt dojazdów) Zamawiający wypłaci 
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………………………………………………….….. zł netto (słownie ………………………………………………………..…. złotych …../100 netto), …………………………………………………………………………….….. zł brutto (słownie ……………………………………………….……..…. złotych …../100 brutto). Wskazana kwota stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi oraz spisanie pozytywnego protokołu odbioru robót.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót określonych w § 2 i § 3 będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby i podmioty trzecie poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu jak również udzielać pełnomocnictw do występowania 
w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 1).

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Protokół Odbioru Robót.

- W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot Umowy posiada wady, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w protokole odbioru na swój koszt bez względu na koszt ich usunięcia.

§ 10

GWARANCJA

- Wykonawca udziela na zamontowane instalacje i urządzenia gwarancji na okres …………… miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót z tym, że w trakcie trwania naprawy bieg gwarancji zawiesza się, tym samym okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

- W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w pkt. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia tej Wady w terminie do 3 dni roboczych, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony Zamawiającego, lub też – na żądanie Zamawiającego – do dostarczenia i zamontowania nowych niewadliwych urządzeń i instalacji bądź ich części.

W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady lub w przypadku, gdy naprawa wymaga dłuższego terminu w innym terminie uprzednio uzgodnionym między Stronami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 13 pkt. 2 Umowy lub, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia Wady.

§ 11

OSOBY KONTAKTOWE

# 1. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego w sprawach technicznych i serwisowych jest:

- Imię i nazwisko: Piotr Spiliszewski

Stanowisko: Inspektor ds. Energetycznych

Numer telefonu/Mail: (71)733-11-17, 662-23-25-04/pspiliszewski@usk.wroc.pl

- Imię i nazwisko: Janusz Świder

Stanowisko: brygadzista konserwator urządzeń sanitarnych i gazowych

Numer telefonu/Mail: 662-232-563

# 2. Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy w sprawach technicznych i serwisowych jest:

Imię i nazwisko:. …………………………………………………………………

Stanowisko:. ………………………………………….………………………….

Numer telefonu/Mail:. …………………………………………………………...

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

      - Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a w szczególności:

  - za wykonane Roboty, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji Przedmiotu Umowy i bezpieczeństwo wszelkich wykonywanych czynności.

  - za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci, istniejących obiektów w tym budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu lub funkcjonujących w tych budynkach urządzeń lub instalacji.

  - za wypadki przy wykonywaniu Robót spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego.

  - za wszelkie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

  - za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania 
przez Wykonawcę materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy 
przez Zamawiającego,

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem 
lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również 
za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 13

KARY UMOWNE

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania umowy w trybie § 14 pkt. 2, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 niniejszej umowy.

2. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego od Wykonawcy  z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2.  W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 15

POUFNOŚĆ

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.}.

Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.

§ 16

KWESTIE SPORNE

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 17

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do umowy USK/DZP/DUO/21/02/2017

Wrocław, dnia  ……………………..

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Przedmiot odbioru – nazwa zadania:

„wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213” zgodnie z ofertą

firmy……………………………………………...………………………………………….………

z dnia ……………………….……………. 2017 r.”

Podstawa wykonania robót: Umowa nr USK/DZP/PN-…..…/2017 z dnia  ………………………

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny 50-556 Wrocław; ul. Borowska 213

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………….

Termin wykonania zadania wg umowy – do dnia ………….……………………….

SKŁAD KOMISJI:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. ………………………….….

2. ……………………………..

3. ……………………………..

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ……………………………..

2. ……………………………...

I.   Odbiór przeprowadzono w następujących warunkach:

- Na obiekcie

- czynności odbiorowe rozpoczęto  dnia  ………………………

- czynności odbiorowe zakończono dnia  ………………………

- Do odbioru przedłożono:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. Zakres robót został/nie został wykonany w zakresie wynikającym z zawartej umowy

III. Stwierdzono następujące usterki lub braki:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

IV. Wykonawca robót wnosi następujące uwagi do protokołu:

...................................................................................................................................................…

…...………………………………………………………………………………………………

V. Wyznacza się  nowy termin odbioru technicznego z następujących przyczyn:

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

VI. Komisja stwierdza, że roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały/nie zostały wykonane i odebrane, co całkowicie stwierdzają członkowie Komisji przez podpisanie niniejszego protokółu.

Przedstawiciele Zamawiającego:                                          Przedstawiciele Wykonawcy:

1………………………………                                                 1………………………………

2……………………………… 				2………………………………

3………………………………

Załącznik nr 2

do umowy USK/DZP/DUO/21/022017

Wykaz zadań w postępowaniu wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

| Lp. | Lokalizacja | Budynki | Rodzaj zadania | Cena brutto za pakiet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I |
|  | Teren USK budynek J dach | Budynki J1, D, AP, L | wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 |  |

Wartość brutto:		…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wartość brutto słownie:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do Zamawiającego oraz wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

…………………………………

(podpis i  pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do umowy USK/DZP/DUO/21/02/2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Nazwa postępowania:  wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

…………………………………………

pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pakiet | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | razem: |  |  |  |  |  |  |  |

wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

do umowy USK/DZP/DUO/21/02/2017

Wykaz lokalizacji w postępowaniu na wykonanie systemu monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

| Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | ilość komór/ilość czujników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lodówka | 1466 | 41-4-2/04 | 42430054 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Gorenje | 1 |
| Lodówka | 1466 | 41-4-4/04 | 43030015 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Gorenje | 1 |
| Lodówko-zamrażarka | ARC5520 | 41-4-8/04 | 4250139141 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Whirlpool | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-13/04 | 42140133 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-22/04 | 41740072 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-25/04 | 4170012 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-27/04 | 41530013 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-26/04 | 43930330 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-23/04 | 41530276 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-28/04 | 41530404 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 2 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-2/04 | brak | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-10/04 | brak | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-40/04 | 3260014095 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-9/04 | 3310014351 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-11/04 | 3310014330 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-12/04 | 3260014202 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 500-0455/803 | 0020018265 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-5/04 | 3220000713 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-4/04 | 3220000716 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-3/04 | 3330000863 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Zamrażarka | B227796 |  | 63100052 | Laboratorium Analityczne ACDL |  |  | 1 |
| Zamrażarka | B227796 | 52-2-2/07 | 43800067 | Laboratorium Analityczne ACDL |  |  | 1 |
| Zamrażarka | brak | 52-2-1/04 | brak | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 1 |
| cieplarka szt. 1 do 60 stC |  |  |  | Laboratorium Analityczne ACDL |  |  | 1 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa -70 stC |  | USK/47164 (stary 8061/02) | 29154 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Angelantoni | 1 |
| odbiornik Ethernetowy Monnit 1 szt. | 1 |
| wzorcowanie 32 szt czujników zakres od-25 do +140 i 1 szt niskotemp. | 34 |
| Lodówko-zamrażarka | ARC5520 | 41-4-20/04 | 4250139144 | Laboratorium Biologii Molekularnej |  | Whirlpool | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-10/04 | 42140073 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-11/04 | 42140160 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-12/04 | 42140188 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-9/04 | 42140140 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 2 |
| cieplarka szt. 2 do 60 stC |  |  |  | Laboratorium Biologii Molekularnej |  |  | 2 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa -80 stC | MDF-U3086S | 9033/04 | 30404392 + 593.777 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | SANYO | 1 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa -80 stC |  | USK/47767 |  | Laboratorium Biologii Molekularnej |  | Angelantoni | 1 |
| wzorcowanie 12 szt czujników zakres od-25 do +140 i 2 szt niskotemp. | 14 |
| Lodówko-zamrażarka | ARC5751 | 41-4-17/04 | 4300369436 | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL | 2004 | Whirlpool | 2 |
| Lodówko-zamrażarka | ZLKI 352 | 41-4-14/04 | 41740073 | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  | Electrolux | 2 |
| Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-1/04 | brak | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL | 2004 | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 |  | 3330000862 | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-8/04 | 3220000712 | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-7/04 | 3330000865 | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  | Polar | 1 |
| Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-6/04 | 3330000854 | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  | Polar | 1 |
| cieplarka szt. 8 do 60 stC |  |  |  | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  |  | 8 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa -70 stC |  | USK/47758 |  | Laboratorium Mikrobiologiczne ACDL |  | Angelantoni | 1 |
| wzorcowanie 17 szt czujników zakres od-25 do +140 i 1 szt niskotemp. | 18 |
| Szafa chłodnicza niskotemperaturowa -80 stC |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 1 |
| Szafa chłodnicza niskotemperaturowa -80 stC |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 1 |
| Szafa chłodnicza niskotemperaturowa -80 stC |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 1 |
| Szafa chłodnicza niskotemperaturowa -80 stC |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 1 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| Lodówko-zamrażarka |  |  |  | Laboratorium Bank Komórek |  |  | 2 |
| wzorcowanie 20 szt czujnik zakres od-25 do +140 i 4 szt niskotemp. | 24 |
| witryna chłodnicza |  |  |  | Zakład Patomorfologii |  |  | 1 |
| Chłodnia do przechowywania zwłok dwa czujniki do 5 stC i 1 czujnik -30 stC |  |  |  | Zakład Patomorfologii |  |  | 3 |
| odbiornik Ethernetowy Monnit 1 szt. | 1 |
| wzorcowanie 1 szt czujnik zakres od-25 do +140 i 1 szt niskotemp. | 5 |
| Lodówka |  |  |  | Uniwesytecka Przychodnia Specjalistyczna |  |  | 1 |
| odbiornik Ethernetowy Monnit 1 szt. | 1 |
| wzorcowanie 1 szt czujnik zakres od-25 do +140 i 1 szt niskotemp. | 2 |
|  |  | ilość czujników | 96 |  |  |  |
|  |  | ilość urządzeń | 59 |  |  |  |
|  |  | ilość odbiorników Ethernetowych | 3 |  |  |  |