ZAKRES KONSERWACJI

dźwigów hydraulicznych zamontowanych w obiektach USK

1. W skład robót konserwacyjnych wchodzą niżej wymienione grupy robót:

a)  przeglądy,

b)  czyszczenie i smarowanie,

c)   usuwanie drobnych usterek,

d)  przygotowanie dźwigu oraz udział w okresowych  (podstawowych i głównych) rewizjach jeden raz w roku dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego

2.  Konserwatorzy zobowiązani są do dokonywania przeglądów i konserwacji dźwigu co najmniej jeden raz  w miesiącu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Przeglądom podlegają m.in. następujące zespoły i części:

- zespół hydrauliczny

- zawory bezpieczeństwa

- kabina

- wyłączniki bezpieczeństwa

- wyłączniki nadmiarowe

- wyłączniki główne

- aparatura sterowa

- zamki bezpieczeństwa

- kontakty drzwiowe

- stan oświetlenia

- sygnalizacja wraz z systemem łączności głosowej kabina – maszynownia do LCN

- inne elementy nie wymienione wyżej

4. Konserwatorzy zobowiązani są do czyszczenia i smarowania wszystkich zespołów i części dźwigu określonych instrukcją producenta, w tym czyszczenie prowadnic drzwi w podłodze kabiny.

5. Konserwatorzy zobowiązani są do usuwania drobnych usterek przez regulację, naprawę lub  wymianę uszkodzonych części na nowe.

6. Wykonywanie pomiarów elektrycznych nie rzadziej niż raz w roku

a) rezystancji izolacji

b) rezystancji uziemień roboczych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

7. Wykonanie lub uzupełnianie i uczytelnienie wszelkich napisów i oznaczeń, w tym numerów ruchowych dźwigów, a w szczególności w zakresie danych technicznych dźwigu, instrukcji eksploatacji i użytkowania dźwigu wynikających z przepisów prawa o dozorze technicznym.

8. Utrzymanie w stałej czystości maszynowni oraz usuwanie zanieczyszczeń i wody w podszybiu dźwigu (maszynowni). Minimum raz w miesiącu czyszczenie progów drzwi kabinowych i szybowych z zanieczyszczeń.

9. Utrzymanie w sprawności technicznej systemów łączności głosowej pomiędzy kabinami dźwigów, ich maszynowniami i centralą LCN (BMS) w budynku H.

10. Zapewnienie pomocniczych materiałów eksploatacyjnych (np. smary, itp.)

11. Materiały wchodzące w skład ryczałtu:

źródła światła (żarówki, świetlówki itp.), olej maszynowy (bez przekładniowego), olej transformatorowy, benzyna ekstrakcyjna, rozcieńczalnik, nafta, smar, pokost, klej butapren, pasta do lutowania, taśma izolacyjna, spoiwo lutownicze, baterie 4,5 V, smarowniczki, wkręty do metalu i drewna, nakrętki, śruby, podkładki, zawleczki, czyściwo, korki do rygli drzwi szybowych, pierścienie osadcze, gwoździe, nity, pierścienie uszczelniające, oznaczniki przewodów, koszulki igielitowe.

12. Materiały eksploatacyjne nie wchodzące w skład ryczałtu a niezbędne do wykonania powyższej konserwacji, tj.: np. rolki, linki, kontakty drzwi, wkładki suwaki, żarówki, dostarcza Wykonawca odpłatnie.

13. Konserwacja przeprowadzana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normą PN/EN-81.2 oraz Instrukcją Konserwacji i Obsługi Dźwigu.