„wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych na potrzeby archiwum USK Wrocław”

| Adres Inwestycji: | 50-556 Wrocław ul. Borowska nr 213 |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza- Radeckiego. Borowska 213 Wrocław 50-556 |
| Opracowanie: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny |
| Zawartość opracowania: | I.Opis ogólny przedmiotu zamówienia II.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia III.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia |

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie, dostarczenie i zamontowanie regałów przesuwnych do archiwum USK Wrocław.

ETAP I

Wykonanie projektu zestawu regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum w przyziemiu budynku A.

- wykonanie pomiarów na obiekcie (długość pomieszczenia: łącznie 62 mb, szerokość 2300 mm, wysokość 2300 mm)

- wykonanie aranżacji

- sporządzenie dokumentacji techniczno-opisowej

ETAP II

Wykonanie regałów oraz torowiska jezdnego pod regały.

- ułożenie, wypoziomowanie torowiska

- montaż do podłoża

- montaż najazdów jeżeli takie wystąpią

ETAP III

Montaż wózków jezdnych.

- ułożenie

- skręcenie

- wypoziomowanie wózków jezdnych stanowiących bazę docelową pod montaż regałów

ETAP IV

Montaż regałów przesuwnych.

- skręcenie regałów przesuwnych na przygotowanym wcześniej torowisku

- ustawienie i skręcenie regałów z podstawami (wózkami jezdnymi)

- przeszkolenie użytkowników (pracowników archiwum USK)

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- wymagania dotyczące regałów w ARCHIWUM

- długość użytkowa regału przesuwnego - 1200 do 1400 mm (sekcje 1x1200/1400 mm)

- ilość regałów :  do ustalenia, po dokonaniu pomiarów i wykonaniu projektu

- szyny (torowisko) nawierzchniowe z najazdami lub wpuszczane

- głębokość półki – 400 mm

- odstęp między półkami –  do ustalenia

- obciążenie na 1 półkę –  min. 90 kg

- usztywnienie konstrukcji regałów

- regulacja półek

- ilość półek w pionie – od 5 do 6 szt.

- wysokość regału – do 2300 mm

- mechanizm przesuwu – korbowy

- wypełnienie ścianek bocznych – pełne stalowe

- kolorystyka regałów – do ustalenia

- rodzaj paneli frontowych – stalowe

- tylne ograniczniki przesuwu – na całej dłuższej krawędzi o wys. 30 mm

- sposób oznakowania regału – tabliczki opisowe

- blokada przesuwu regału – w korbie

- dostarczenie niezbędnych atestów i certyfikatów przez PN

- gwarancja minimum 6 lat

2.dane techniczne

- Regały  wykonane  ze  stali,  lakierowane  proszkowo  farbami epoksydowymi.

- Półki wykonane ze stali malowane proszkowo układane   na   specjalnych   zaczepach.   Półki   można przestawiać  bez  użycia specjalnych narzędzi  .

- Na ścianie  czołowej panelu znajdują się szyldy do opisywania zawartości regału.

- Każdy regał posiada blachy rozdzielające półki, chroniące przed wypadaniem.

- Cała konstrukcja regału porusza się na szynach jezdnych. Część jezdna posiada zamkniętą konstrukcję nośną ze  wspawanymi  trawersami  i  kołami  jezdnymi.  Każdy  wózek  regału  jezdnego  posiada  w  układzie napędowym koło śladowe, które zapewnia równoległą jazdę regału. Koła jezdne i śladowe są dwustronnie łożyskowane. Regały przesuwane są przy pomocy pokrętła.

- Regały   poruszane   za   pomocą   korby, zakończonej obrotowymi gałkami i wyposażonej w blokadę przesuwu regału z  trzpieniami blokującymi.

- Napęd przenoszony poprzez przekładnię na koła napędowe

- Ściany boczne (działowe) wykonane w sposób, który   nie spowoduje zmniejszenia powierzchni użytkowej regału (nie dopuszcza się wykonania ścian bocznych typu słupkowego).

- Ściany  boczne  wykonane  jako  pełne.

- Półki zawieszane na zaczepach aluminiowych mieszczących się w obrysie półki,z możliwością zmiany położenia (wysokości) półki bez użycia narzędzi.

- Półki wykonane są z blach zimnowalcowanych o grubości stosownej do obciążenia od 0,8 mm do 1,5 mm

- Panel osłonowy (czołowy) na całej szerokości i wysokości regału

- Ściany  środkowe  dzielące  regał  podwójny  na  połowę  wykonane  jako  ściany  pełne  lub  jako stężenia krzyżowe wykonane z płaskownika.

- Regały	malowane proszkowo

- Podstawa regałów to profil gięty z blachy o grubości od 2,0 – 2,5 mm

3.w skład dokumentacji muszą wchodzić następujące opracowania:

A. Inwentaryzacja

B. Koncepcja

C. Projekt techniczny regałów

D. Projekt wykonawczy (montażu)

Ad. A.  inwentaryzacja stanu istniejącego

Inwentaryzacja obejmuje obszar archiwum, konieczny do zaprojektowania systemu regałów przesuwnych. Zakres inwentaryzacji należy do decyzji Projektanta.

Ad. B. Koncepcja

Projekt koncepcyjny musi uwzględniać założenia zawarte w opisie zamawiającego z uwzględnieniem możliwości wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji pomieszczeń.  Na podstawie uzgodnionej w formie pisemnie koncepcji, zostanie wykonany projekt techniczny regałów.

AD.C Projekt techniczny regałów

W projekcie technicznym regałów, muszą być zawarte wszystkie parametry techniczne wraz z wymiarami, kolorystyką, obsługą, sposobem montażu oraz  wizualizacją, itp.

Ad. D. Projekt wykonawczy (montażu)

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii, doboru materiałów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych: należy określić parametry techniczne  precyzujące ich rodzaj, wielkość standard oraz inne istotne elementy.  Użycie  nazw własnych może być podane jako przykładowe – charakteryzujące poziom jakości towaru i jego cechy użytkowe.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

4.Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.

Projekt techniczny  ma być wykonany przede wszystkim na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego.

III.ATUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na całym  etapie procesu realizacji zadania.

      - Wykonawcę obowiązują:

  - Przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe oraz BHP i ergonomii), obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp.

  - Opracowanie projektu technicznego  i  wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie ma być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót  w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

  - Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej – <DWG, DOC, XLS, ATH, KST> i nieedytowalnej <PDF>, Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości,

  - Wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 12 pkt lub Times New Roman 12 pkt,

  - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 2 egz. / oraz elektronicznej na płytach CD (1egz) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym;

  - Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,

  - Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. warunek rozumiany, to jest udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentacji obejmujących podobny zakres  opracowania. Dla wszystkich 3 dokumentacji należy podać wartość kosztorysową, przedmiot opracowania, datę wykonania i podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączyć dowody, że została ona wykonana należycie;

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie przez Wykonawcę do dyspozycji przy wykonywaniu zamówienia osób posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do czynności, jakie zostaną tym osobom powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie projektantów wiodących w poszczególnych branżach projektowych;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tzn. warunek rozumiany jako uzyskanie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, średniorocznego przychodu w kwocie nie niżej niż 100 000; 00 zł.

  - Posiadają polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

4.  Terminy realizacji:

- Wykonanie koncepcji – w ciągu maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu technicznego  – w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu  wykonawczego uzgodnionego z Zamawiającym i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

- Wykonanie i montaż regałów – w ciągu 60 dni licząc od daty podpisania umowy

- Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi – w ciągu 75 dni licząc od daty podpisania umowy

- Płatności:

- 100% wartości wynagrodzenia płatna po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia

- Uwagi końcowe:

- Zamawiający zaopiniuje koncepcję w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania,

- w przypadku uzupełnienia ewentualnych braków w terminie Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych,

- Opracowanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych zostanie uznane za wykonanie umowy w sposób uniemożliwiający wykorzystanie przez Zamawiającego i może być podstawą rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,