FORMULARZE CENOWE									                                             						                                                                            Załącznik nr 1.

Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

* Cenę brutto – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto zł razy ilość – daje wartość netto (zł), 
z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto (zł) otrzymujemy cenę brutto (zł).

| Pakiet | Nazwa | Nr katalogowe | Cena jedn. netto [zł] | Ilość kpl. | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Zestaw do cystoskopii |  |  | 1 |  | 8 |  |
| RAZEM |  | 8 |  |

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Zestaw do cystoskopii  – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Optyki do podłączenia ze światłowodami – kompatybilne bez dodatkowych przejściówek i konwersji z posiadanymi przez Zamawiającego: kamerą, światłowodami płaszczami cystoskopów sztywnych produkcji Olympus, kamera – podejście okularowe. | TAK |  |
|  | Autoklawowalna optyka średnica 4mm, kąt patrzenia 0 stopni, długość robocza 280 mm (z zatrzaskowym pinem), w zestawie tuba ochronna o dł. 305mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Autoklawowalna optyka 4 mm, kat patrzenia 30 stopni, długość robocza 282 mm, (z zatrzaskowym pinem), w zestawie tuba ochronna o dł. 305mm – 8 szt. | TAK |  |
|  | Autoklawowalna optyka 4 mm, kat patrzenia 70 stopni, długość robocza 284 mm, (z zatrzaskowym pinem), w zestawie tuba ochronna o dł. 305mm – 2 szt. | TAK |  |
| II | Zestaw płaszczów cystoskopowych sztywnych i mostków kompatybilnych bez dodatkowych przejściówek i konwersji z posiadanymi przez Zamawiającego optykami i światłowodami produkcji Olympus | TAK |  |
|  | Płaszcz cystoskopu 15,5 Fr. , prosty z obturatorem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz cystoskopu 21 Fr. , zakończony dziobem. Zestaw z obturatorem (2 nierozbieralne kurki zaworów) – 8 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz cystoskopu 25 Fr. , zakończony dziobem. Zestaw z obturatorem (2 nierozbieralne kurki zaworów) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mostek do optyki 4mm i cystoskopu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mostek do cystoskopu, jednodrogowy – zawór nierozbieralny – 7 szt. | TAK |  |
|  | Mostek dwudrożny do cystoskopu z 2-kanałami– 2 szt. | TAK |  |
|  | Uszczelka do mostków cystoskopowych, dźwigni Albarrana, kleszczyków 3-igłowych do PCNL , otwór 1,6mm (4,8 Fr) 10 szt/op – 3 op. | TAK |  |
| III | Elementy pracujące/robocze | TAK |  |
|  | Szczypce chwytające, giętkie, ząbkowane 9Fr, dł. 330mm – 7 szt. | TAK |  |
|  | Szczypce chwytające, giętkie, zęby na końcu bransz, 9Fr, dł. 330mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne optyczne, łyżeczkowe do optyki 30 stopni – 6 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne optyczne, łyżeczkowe do optyki 70 stopni – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające, optyczne, do litotrypsji (do optyki zatrzaskowej 12 i 30 stopni) kompatybilne z płaszczem 25 Fr. – 2 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)