Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„naprawa drzwi ppoż. i dymoszczelnych, serwis, wymiana uszkodzonych elementów, wymiana uszczelek – cały obiekt”

Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Zamawiający:           Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego

- Zakres przedmiotu zamówienia

Cały obiekt, budynki: A, B, FA, FB, L, H, J, J1, AP oraz D.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  - regulacji poziomej i pionowej – w razie konieczności ponowne osadzenie drzwi.

  - regulacji zawiasów – skrzydła drzwiowe powinny prawidłowo się zamykać, nie trzeć o siebie i o podłogę, równe odległości (szczeliny) po obrysie.

  - regulacji klamek, systemów antypanicznych, systemów RKZ, samozamykaczy, blokad, zwory elektromagnetycznej i zamków – płynne i sprawne zamykanie się drzwi oraz szczelne domykanie.

  - naprawy lub wymiany elementów uszkodzonych a brakujących uzupełnienie – listwy maskujące, profile, pochwyty, klamki, szyldy, zawiasy, osłony zawiasów, osłony zamków, osłony samozamykaczy, rygle oraz inne.

  - wymiany na nowe niesprawnych lub uszkodzonych systemów – samozamykaczy, RKZ, dźwigni  antypanicznych, elektrozamków, zwory elektromagnetycznej.

  - wymiany szyb – pękniętych, uszkodzonych lub zbitych z uwzględnieniem klasy wytrzymałości ogniowej ei30, ei60

  - wymiany lub uzupełnienia uszczelek.

  - wymiany lub uzupełnienia taśm ppoż.

- Wymagania dodatkowe:

  - Każdorazowo przedstawienie wyceny, która zawiera koszt materiału (części), koszt demontażu i ponownego montażu stolarki aluminiowej oraz wszelkich dodatkowych kosztów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania drzwi wraz z utylizacją odpadów – zgodnie z cenami przedstawionymi w tabeli (załącznik nr 2).

  - Pogotowie serwisowe – gotowość do niezwłocznego wykonania usługi dostarczenia i wymiany uszkodzonych elementów, po wcześniejszym przedstawieniu  wyceny zgodnie z cenami zawartymi w tabeli (załącznik nr 2) i zaakceptowaniu wartości usługi przez Zamawiającego.

  - Należy przywrócić lub odtworzyć wszystkie oznaczenia, które wcześniej występowały na  naprawianych drzwiach  - naklejki, informacje, tabliczki, numery, oznaczenia itp.

  - Po dokonaniu naprawy, regulacji lub wymianie – drzwi powinny być w 100% sprawne i kompletne.

  - Dopuszcza się możliwość powtórnego wykorzystania sprawnych, zdemontowanych części oraz elementów do naprawy innych w innym miejscu.

  - Dopuszcza się możliwość przełożenia zmatowionych szyb z głównych ciągów komunikacyjnych w miejsca mniej uczęszczane (pod warunkiem, że jest to tylko wada estetyczna).

  - Wszystkie wymieniane elementy oraz części powinny być zastąpione nowymi podobnymi pod względem jakości i wymogów technicznych z zachowaniem estetyki i kolorystyki.

  - Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na wymienione elementy i części – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

  - Naprawione drzwi powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancie na wykonaną usługę.

- Spis czynności oraz części do wyceny – załącznik nr 2

  - W załączeniu tabela (załącznik nr 2), w której należy podać ceny poszczególnych czynności do wykonania oraz ceny części do wymiany.

  - Tabela nie stanowi wykazu części do wymiany ani  zakresu napraw.

  - Wartości zawarte w tabeli (załącznik nr 2) będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

  - Wartości wpisane w tabeli (załącznik nr 2) traktuje się jako ofertę cenową.

  - Suma wszystkich pozycji w tabeli stanowi wartość całkowitą oferty cenowej.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

- Marek Dmoch      tel. 71/733-11-93

- Anna Wojnarowska  tel. 71/733-11-14

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na okres 24 miesięcy z Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - Zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w kancelarii USK. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

III.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:

- Którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.

- Którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności jeżeli spór dotyczy zamówień wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.

- Którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.

- W stosunku do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

- Którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

IV. Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- Nie   podlegać   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia.

V. Zamawiający wymaga:

- Aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 30.000,00 PLN netto zł (słownie: sto tysięcy złotych ) na jedno zdarzenie.

- Aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym przy montażu konstrukcji aluminiowych.

- Aby Wykonawca wykazał należyte wykonanie minimum trzech podobnych zamówień w okresie trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy niż trzy lata , to w tym okresie przynajmniej 3 zamówień odpowiadających  przedmiotowi i  wartości zamówienia z podaniem przedmiotu dat wykonania  i odbiorców.

- Wszystkie materiały użyte do naprawy drzwi powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

VI. Postanowienia końcowe:

- Ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia.

- Ofertą cenową (załącznik nr 2) – jest suma wszystkich pozycji w tabeli.

- Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawcą.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.