SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA USUNIĘCIE SZKÓD W INFRASTRUKTURZE  TECHNICZNEJ POWSTAŁYCH PO GRADOBICIU NA DACHACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213

- Wymagania ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest usunięcie szkód w infrastrukturze  technicznej powstałych po gradobiciu na dachach uniwersyteckiego szpitala klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 zgodnie ze specyfikacją urządzeń i montażu podanych w SIWZ.

Zamówienie podzielone jest na dwa pakiety.

Pakiet I: Naprawa skraplaczy, izolacji termicznych, siatek oraz osłon zabezpieczających i innych uszkodzeń w agregatach chłodniczych mniejszej mocy.

Pakiet II: Wymiana kominków do pap termozgrzewalnych oraz wywietrzników kominków kanalizacji.

- Rodzaj i jakość dostarczonych materiałów i urządzeń powinny odpowiadać standardom podobnych materiałów i urządzeń stosowanych w USK. Wykonawca w okresie  gwarancyjnym zobowiązany jest do usuwania wad i awarii zainstalowanych urządzeń.

W przypadku pakietu II i II czas naprawy w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia wady wykonywanych prac wynosi maksymalnie 14 dni.

- Podczas realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby mające wymagane  uprawnienia, w szczególności badania dopuszczające do prac na wysokości.

- Również poszczególne roboty muszą być realizowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, w szczególności badania dopuszczające do prac na wysokości.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia wymagane prawem.

- Wykonawca odpowiada za właściwą jakość świadczonych usług. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych umową Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym wezwaniu do wykonania prac lub zlecić wykonanie prac innemu wykonawcy. Całkowitymi kosztami wykonawstwa zastępczego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę.

- Przy pracach z użyciem dźwigów do obowiązków Wykonawcy należy wydzielić i zabezpieczyć strefę prac tak aby nie wstrzymywać ruchu.

- Jeżeli prowadzenie prac z użyciem dźwigów wymaga zamknięcia ruchu prace muszą być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy

- Przed rozpoczęciem demontażu skraplaczy należy odessać czynnik chłodniczy.

Po montażu a przed uruchomieniem uszkodzonych skraplaczy przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczych azotem technicznym. Następnie osuszyć układy używając pompy próżniowej. Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego posiadającego aprobatę producenta agregatu

W przypadku pakietów III i IV dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą zakres przeprowadzonych prac, usytuowanie urządzeń, dostarczone przez producenta certyfikaty materiałów.

Zakres prac w przypadku pakietu I obejmuje:

- Ustalenie harmonogramu prac z Głównym Energetykiem

- Wydzielenie i zabezpieczenie miejsc prac przez Wykonawcę na dachach budynków USK oraz każdorazowe zabezpieczenie wejść na dachy

- Prostowanie lameli płyt skraplaczy w jednostkach zewnętrznych układów klimatyzacji

- budynek FA jednostka Electra model ONG12RC

- budynek K jednostka Daikin model RZQ100B8W1B

- budynek K jednostka Daikin model 2MKS40BVMB

- budynek K agregat wody lodowej GEA model GLAC 1301 BA2

- budynek J jednostka Fuji model ROG30LFT

- budynek J1 jednostka Electra model ROG30LFT

- Naprawy osłon i izolacji termicznych oraz siatek osłonowych w jednostkach zewnętrznych układów klimatyzacji

- budynek FA 2 szt.

- budynek K 2 szt.

- budynek J 6 szt.

- budynek J1 2 szt.

- Dobór dostawa i montaż izolacji termicznych, siatek, osłon zabezpieczających oraz innych uszkodzonych elementów układów agregatów mniejszej mocy

- Dostawę wszystkich urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów użytych materiałów

Zakres prac w przypadku pakietu II obejmuje:

- Uzgodnienie harmonogramu prac

- Dobór, dostawa i montaż 30 sztuk kominków do pap termozgrzewalnych oraz 120 sztuk wywietrzników kominków kanalizacji wraz z innymi niezbędnymi materiałami montażowymi

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów użytych materiałów

- Katalog czynności związanych z wykonaniem pakietu I i II:

- Prace montażowe wykonywane na dachach podczas montażu kominków do pap termozgrzewalnych oraz wywietrzników kominków kanalizacji wraz z innymi niezbędnymi materiałami montażowymi

- Prace odtworzeniowe powierzchni dachu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Usuwanie wad i awarii w okresie gwarancyjnym

Zamawiający wymaga aby prace z katalogu czynności związanych z wykonaniem pakietu I do II wykonywane były przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

- Zamawiający przewiduje podpisanie Umowy z wieloma Wykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania prac  przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na obszar prac pod rygorem jego usunięcia z obiektu.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania prac.

- W terminie 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca powinien być gotowy do rozpoczęcia realizacji Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia koncepcji wraz z harmonogramem wykonania prac przez Wykonawcę do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca

- Wykonawca po uzyskaniu ewentualnych uwag naniesie poprawki w terminie do 5 dni roboczych od daty doręczenia dokumentacji przez Zamawiającego.

- Umowa będzie realizowana w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac uwzględniający poszczególne etapy realizacji.

- Wszystkie roboty muszą być prowadzone w sposób ograniczający do minimum przerwy w pracy układów klimatyzacji na terenie USK. Harmonogram prac musi być uzgodniony na piśmie z Głównym Energetykiem Zamawiającego, z 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty przerw w pracy systemów klimatyzacji, które zostały spowodowane przez niego, a nie były uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, zasadami BHP i p.poż, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tej mierze norm i przepisów prawnych.

- Wykonawca obowiązany jest dopilnować aby jego pracownicy posiadali wymagane do prowadzenia prac uprawnienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. w rejonie prac oraz na terenie budynków, w których realizowane będą prace objęte Umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych Umową.

- Wykonawca w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK wyposaży swoich pracowników w oznakowane czyste ubrania robocze i identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac objętych Umową będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu: oświadczenia, że wszystkie osoby wykonujące prace na wysokości jeśli takie będą wymagane posiadają stosowne uprawnienia oraz kopie aktualnych dokumentów dopuszczających do wykonywania prac na wysokości.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin – 20.06.2017r., godz. 11:00. Wykonawca ma możliwość zapoznania się z istniejącą dokumentacją i infrastrukturą techniczną na terenie USK, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy tel. 71/733-17-08 lub 662-232-504.

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w czasie trwania gwarancji.

- Gwarancja na sprzęt i wykonane prace ………….. m-cy (minimum 36 miesięcy) od daty   odbioru prac wraz z dokumentacją  powykonawczą.

- Za niedotrzymanie terminu realizacji zadania Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% całkowitej wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym maksymalnie do 2 dni roboczych powiadamia Zamawiającego na piśmie o przyczynach i kosztach usunięcia awarii wykraczającej poza zakres napraw gwarancyjnych.

- Wymagania szczegółowe:

- Przystąpienie do wykonania prac musi być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- O każdorazowym przybyciu na obiekt oraz rozpoczęciu i zakończeniu pracy należy powiadomić pracowników Lokalnego Centrum Nadzoru USK pod numerem tel. 662-232-549, 71/733-17-70.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania po sobie miejsca pracy codziennie (na bieżąco), aż do dnia  końcowego odbioru robót. W przypadku nie wykonania w/w czynności Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania tych czynności podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Po zakończeniu każdego etapu robót wskazanych w harmonogramie  Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji prac (przekazać je protokolarnie Zamawiającemu).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac oraz organizacji i utrzymania ewentualnego zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót objętych Umową.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach {Dz. U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace uciążliwe dla użytkowników budynku (hałaśliwe, stwarzające zagrożenie itp.) w dni powszednie po godzinie 16:00 oraz w dni wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym terminy realizacji prac uciążliwych, a także prac mogących stwarzać utrudnienia osobom pracującym w rejonie ich wykonywania.

- W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót remontowo - budowlanych", Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, z 2003 r. Nr 47 póz. 401) oraz innych obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie.

- Z uwagi na fakt, że obiekt szpitalny wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonuje w systemie ciągłym, Wykonawca powinien tak zorganizować prace, by do minimum ograniczyć zakłócanie działalności Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz obiektach szpitalnych i odpowiadać standardom materiałów i urządzeń zastosowanych w budynkach USK oraz określonych w niniejszym SIWZ. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych materiałów i urządzeń – w przypadku dostawy materiałów lub urządzeń wadliwych o jakości zakwestionowanej przez Zamawiającego towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. Koszty wymiany materiałów i urządzeń wadliwych stanowią koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów prac w celu dokonania ich odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Z wykonywanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru robót (załącznik nr 1 do umowy)  do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołem odbioru końcowego robót.

- Zapłata za usługę nastąpi po wykonaniu wszystkich prac na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego w terminie 60 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki do szczegółowego opisu zamówienia i umowy:

- Wzór umowy

- Protokół odbioru końcowego

- Wykaz zadań w postępowaniu przetargowym na usunięcie szkód w infrastrukturze technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

- Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 1

do umowy USK/DZP/DUO/02/06/2017

Wrocław, dnia  ……………………..

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Przedmiot odbioru – nazwa zadania:

„usunięcie szkód w infrastrukturze  technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213” zgodnie z ofertą firmy

……………………………………………...……………………………………………………………….………

z dnia ……………………….……………. 2017 r.”

Podstawa wykonania robót: Umowa nr USK/DZP/DUO/0206/2017 z dnia  ………………………

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny 50-556 Wrocław; ul. Borowska 213

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………….

Termin wykonania zadania wg umowy – do dnia ………….……………………….

SKŁAD KOMISJI:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. ………………………….….

2. ……………………………..

3. ……………………………..

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ……………………………..

2. ……………………………...

I.   Odbiór przeprowadzono w następujących warunkach:

- Na obiekcie

- czynności odbiorowe rozpoczęto  dnia  ………………………

- czynności odbiorowe zakończono dnia  ………………………

- Do odbioru przedłożono:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. Zakres robót został/nie został wykonany w zakresie wynikającym z zawartej umowy

III. Stwierdzono następujące usterki lub braki:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

IV. Wykonawca robót wnosi następujące uwagi do protokołu:

...................................................................................................................................................…

…...………………………………………………………………………………………………

V. Wyznacza się  nowy termin odbioru technicznego z następujących przyczyn:

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

VI. Komisja stwierdza, że roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały/nie zostały wykonane i odebrane, co całkowicie stwierdzają członkowie Komisji przez podpisanie niniejszego protokółu.

Przedstawiciele Zamawiającego:                                          Przedstawiciele Wykonawcy:

1………………………………                                                 1………………………………

2……………………………… 				2………………………………

3………………………………

Załącznik nr 2

do umowy USK/DZP/DUO/02/06/2017

Wykaz zadań w postępowaniu przetargowym na usunięcie szkód w infrastrukturze technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

| Lp. | Lokalizacja | Budynki | Rodzaj zadania | Cena brutto za pakiet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I |
|  | Teren USK budynek FA, K, J i J1 dach | budynki FA, K, J i J1 | Naprawa skraplaczy, izolacji termicznych, siatek oraz osłon zabezpieczających i innych uszkodzeń w agregatach chłodniczych mniejszej mocy. |  |
| Pakiet II |
|  | Teren USK budynek FA, K, J i J1 dach | budynki A, B, FA, FB, H, J i J1, K, L | Wymiana kominków do pap termozgrzewalnych oraz wywietrzników kominków kanalizacji. |  |

Wartość brutto:		…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wartość brutto słownie:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do Zamawiającego oraz wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

…………………………………

(podpis i  pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do umowy USK/DZP/DUO-…..…/2017

…………………………………………

pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Nazwa postępowania:  Usunięcie szkód w infrastrukturze  technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pakiet nr 1 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet nr 2 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | razem: |  |  |  |  |  |  |  |

wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)