Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania n/w prac:

- usunięcie i wywóz istniejącego złoża filtracyjnego

- utylizacja zużytego złoża filtracyjnego (ok. 15 ton)

- zakup i dostawa złoża kwarcowego 0,8 ÷ 1,4 mm (10 ton)

- zasypanie filtrów złożem kwarcowym - około 10 cm górnej warstwy wypełnić kruszywem zapewniającym podniesienie pH filtrowanej wody

- płukanie i dezynfekcja systemu filtrów

- badanie jakości wody.

Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

Wykonawca wyposaży swoich pracowników i inne osoby przy pomocy, której Wykonawca wykonuje daną robotę w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

Umowa zostanie zawarta na okres do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja na wykonane prace 12 m-cy.