Sygn. USK/DZP/PN-86/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-11

Dotyczy:

Dostawy sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonania procedur z naruszeniem ciagłości tkanek.

USK/DZP/PN-86/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pozycja 2

1/ Czy Zamawiający oczekuje, aby igła bezpieczna posiadała zabezpieczenie ostrza z obu stron po  iniekcji, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, co  umożliwia iniekcje pod małym kątem  ( bez możliwości odkręcenia/oddzielenia igły od nasadki igły z osłonką zabezpieczającą)? Mechanizm ten umożliwia bezpieczne i pewne połączenie z końcówką Luer strzykawki (zacisk wewnątrz nasadki). ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA, ALE DOPUSZCZA

2/ Czy Zamawiający oczekuje słyszalnego (akustycznego)  kliknięcia  potwierdzającego bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer strzykawki  i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni? ZGODNIE Z SIWZ

Pozycja   3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania kaniuli bez portu bocznego wykonanej  z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5  wtopionymi paskami radiocieniującymi. TAK, ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE.

Pozycja 4

1.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaoferowane kaniule mają mieć możliwość uzyskania maksymalnego stężenia kontrastu w jednostce czasu zgodnie z tabelą poniżej:

|  | 22G x 25 mm | 20G x 25 mm | 20G x 32 mm | 18G x 32 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| środki kontrastujące | przepływ 22˚C -37˚C | przepływ 22˚C -37˚C | przepływ 22˚C -37˚C | przepływ 22˚C -37˚C |
| Omnipaque 300 | 330 - 450 ml/min. | 420 -570 ml/min | 390 -570 ml/min | 450 - 600 ml/min |
| Optiray 350 | 300- 420 ml/min | 360 -510 ml/min | 360 -510 ml/min | 390 - 570 ml/min |
| Isovue 370 | 270 - 420 ml/min | 330 - 480 ml/min | 300 -450 ml/min | 330 - 480 ml/min |
| Omnipaque 350 | 240 -390 ml/min | 330 -450 ml/min | 300 -390 ml/min | 330 - 420 ml/min |
| Visipaque 320 | 240 - 330 ml/min | 300 -420 ml/min | 270 -390 ml/min | 300 -480 ml/min |

ZGODNIE Z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniula ma posiadać fabrycznie zintegrowany dren z klemą zamykającą?

TAK

Pozycja 6

1.Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby igła do pobierania leków  z filtrem 5 mikronów posiadała nasadkę w kolorze fioletowym/purpurowym oraz osłonkę igły w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tego rodzaju igły. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA, ALE DOPUSZCZA

Pozycja 7

Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają cechować się długością nasadki igły min. 23mm?

TAK

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej strzykawki do podawania insuliny z igłą 29G x ½” 0.33 x 13 mm.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do penów w rozmiarze 30G, 0,3 mm x 5 mm

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych