FORMULARZE CENOWE									                                             						                                                                            Załącznik nr 1.

Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

* Cenę brutto – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto zł razy ilość – daje wartość netto (zł), 
z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto (zł) otrzymujemy cenę brutto (zł).

| Pakiet | Nazwa | Nr katalogowe | Cena jedn. netto [zł] | Ilość kpl. | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | System komputerowej analizy nasienia ludzkiego CASA |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b | Jednorazowa komora do badania nasienia – dostawy realizowane sukcesywnie każdorazowo na podstawie osobnego pisemnego zamówienia Zamawiającego. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 2

Pakiet 1 – System komputerowej analizy nasienia ludzkiego CASA – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Funkcje systemu komputerowej analizy nasienia ludzkiego CASA: | - |  |
|  | polska i angielska wersja językowa | TAK |  |
|  | Interfejs graficzny- uproszczony, okienkowy | TAK |  |
|  | Licencja oprogramowania na czas nieokreślony | TAK |  |
|  | Moduł do automatycznego pomiaru i analizy ruchliwości, koncentracji i parametrów kinetycznych | TAK |  |
|  | Moduł do analizy morfologii plemników na podstawie kryteriów WHO przy użyciu barwienia typ[u Diff-Quick lub tożsamy | TAK |  |
|  | Funkcja analizy morfologii na podstawie analizy 14 parametrów morfologicznych | TAK |  |
|  | Raport wraz z wykresami generowany w języku polskim w formacie xls | TAK |  |
|  | Funkcja edycji gotowego raportu w formacie xls poprzez dodanie dodatkowych parametrów i opisu dotyczącego pacjenta i próbki. Możliwość wpisania danych makroskopowych , mikroskopowych dotyczących ejakulatu tj. pH, upłynnienie, ilość komórek okrągłych, ilość bakterii, sposób pobrania ejakulatu, agregacja, aglutynacja oraz inne wprowadzone samodzielnie przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja analizy ruchliwości wykonywana przy powiększeniu 10x w kontraście fazowym negatywnym | TAK |  |
|  | Funkcja analizy morfologii wykonywana przy powiększeniu 40x w jasnym polu | TAK |  |
|  | Ocena odsetka plemników hiperaktywowanych | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany przez użytkownika parametrów kryteriów hiperaktywacji plemników ( VCl, LIN, ALH ) | TAK |  |
|  | Bieżący podgląd całkowitej liczby zbadanych plemników oraz podstawowych parametrów ruchliwości i morfologii | TAK |  |
|  | Możliwość importu i eksportu analiz, umożliwiające wymianę plików pomiędzy wieloma systemami | TAK |  |
|  | System z opcją pobierania aktualizacji oprogramowania przez okres gwarancji | TAK |  |
|  | Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia poszczególnych plemników z analizy | TAK |  |
|  | Natychmiastowe przetwarzanie danych | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania różnych komór do analizy ( np. Makler, Leja, Spermtrack ) | TAK |  |
| II | Zestaw komputerowy z monitorem | - |  |
| II | Zestaw komputerowy zintegrowany z monitorem. System operacyjny Windows 10, komputer kompatybilny z oferowanym systemem do komputerowo wspomaganej analizy nasienia. - procesor Intel i3-4150 ( 3,5 Ghz, 3 MB ) lub lepszy. - karta graficzna Intel HD, pamięć 4GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1600Mhz lub lepsza - dysk twardy min. 500 GB, 7300rpm - DVD/ CD-RW , USB 3,0 | TAK |  |
| III | Mikroskop | - |  |
|  | Rewolwer obiektywowy 5 gniazdowy - obiektywy do pracy z szalkami i preparatami szklanymi. Parametry minimalne obiektywu plantachromatycznego: - Infinity Plan Objective 4x4x/0,13 8/0.17,WD 12.31 - Infinity Plan Objective 10x/0,30 8/0 17,WD 4.00 - Infinity Plan objective 40x/0,70 8/0.17 WD 0.29 - Infinity Plan Objective 100x/1.25 8/0.17, WD 0.09 - precyzyjna śruba mikrometryczna - wyjście na kamerę u góry mikroskopu - okulary 10x | TAK |  |
|  | Kondensor z przysłoną typu karuzelowego | TAK |  |
|  | Źródło światła: dioda LED 4W (odpowiednik halogenu 50 W) | TAK |  |
|  | Filtr zielony, pokrowiec, olejek imersyjny, lunetka centrująca | TAK |  |
|  | Nasadka triokularowa (wyjście na kamerę) | TAK |  |
|  | C-mount 1x (bez optyki) | TAK |  |
|  | Obiektyw 10x do kontrastu negatywnego PH Plan 10x/0.30 8/0.17, WD4.00 | TAK |  |
|  | Zintegrowany stolik grzejny sterowany oddzielnym kontrolerem temperatury, rozdzielczość o.06 st. C , stabilność 0,1 st.C, błąd kalibracji ( typowy/maksymalny ) 0.2 st C/ 0.5 st C | TAK |  |
| IV | Kamera | - |  |
|  | Kamera do mikroskopu. Rozdzielczość 1,3 Mega pixela, kolorowa, USB 3,0 | TAK |  |
| V | Wirówka laboratoryjna | - |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60 Hz, | TAK |  |
|  | Zakres obrotów 300 – 4000 RPM | TAK |  |
|  | Czas nastawny 0-99 min, krok 1 min | TAK |  |
|  | Waga do 15 kg | TAK |  |
|  | Możliwość odwirowania jednorazowa minimum12 probówek | TAK |  |
|  | Wirnik kątowy 12x15/10 ml | TAK |  |
| VI | Jednorazowe komory do badania nasienia – 25 szt. | TAK, z dostawą |  |
| II | - 4 komory na szkiełko, - głębokość 10um -komory ukierunkowane wzdłuż szkiełka, 10 mikronowe, z podziałem na 7 pól do analizy - testowane jakościowo : przeżywalność nasienia > 80 % po 2 minutach | TAK |  |
|  | Jednorazowe komory do badania nasienia – 100 szt. – Dostawy realizowane sukcesywnie każdorazowo na podstawie osobnego pisemnego zamówienia Zamawiającego. | TAK |  |
|  | - 4 komory na szkiełko, - głębokość 10um, 16um, 20um do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo w zamówieniu. -komory ukierunkowane wzdłuż szkiełka, 10 mikronowe, z podziałem na 7 pól do analizy - testowane jakościowo : przeżywalność nasienia > 80 % po 2 minutach |  |  |
| VII | Preparat do barwienia morfologii – 3 butelki po 500ml | TAK, z dostawą |  |
|  | Preparat typu Diff-Quick lub tożsamy | TAK |  |
| VIII | Pojemniki do barwienia – 5 sztuk. | TAK, z dostawą |  |
|  | Szklane pojemniki do barwienia o poj. min. 5 szkiełek podstawowych |  |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)