Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Aparat USG Doppler z głowicami do śródoperacyjnej oceny 
przepływów naczyniowych – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ultrasonograf dedykowany do zastosowań w obrębie bloku operacyjnego, aparat mobilny, na min. 4 skrętnych kołach z możliwością blokady min. 2 kół. | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez głowic max 60 kg | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min 170 dB | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 2 | TAK, podać |  |
|  | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min 19 cali | TAK, podać |  |
|  | Min dwa gniazda głowic znajdujące się po obu stronach obudowy monitora na wysokości min 120 cm od podłogi | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25cm. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25cm. | TAK |  |
|  | Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo 360° | TAK |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 120 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen oraz na płytę CD. | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania min 0,5cm – 28cm | TAK, podać |  |
|  | Frame rate (liczba klatek na sekundę) min 600 | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE min 3000 | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. do: chirurgii, urologii, anestezjologii, ginekologii, położnictwa, jamy brzusznej, badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, badań kolorektalnych, brachyterapii | TAK |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 10,5 m/s | TAK |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 8,5 m/s | TAK |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20mm | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica śródoperacyjna typu I-Shape – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | a) Częstotliwość pracy sondy min. 5,0-10,0 MHz | TAK |  |
|  | b) Liczba niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 150 | TAK |  |
|  | c) Pole widzenia min. 40 stopni | TAK |  |
|  | d) Jednorazowa przystawka biopsyjna do głowicy śródoperacyjnej |  |  |
|  | e) Możliwość sterylizacji całej głowicy w celu ponownego przygotowania do użycia | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica laparoskopowa – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | a) Częstotliwość pracy sondy min. 5,0-10,0 [MHz] | Tak |  |
|  | b) Liczba niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 90, | TAK |  |
|  | c) Możliwość odchylania czoła głowicy w zakresach: - góra/dół +/- 90 [°] - prawo/lewo +/- 90 [°] | TAK |  |
|  | d) Możliwość wykonania biopsji przy użyciu głowicy | TAK |  |
|  | e) Możliwość sterylizacji całej głowicy w celu ponownego przygotowania do użycia | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały – 1 szt. | TAK |  |
|  | Tester szczelności do głowic śródoperacyjnych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kolorektalną objętościową 360 stopni umożliwiającą tworzenie obrazów 3D z częstotliwością pracy min 10,0-16,0 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową | TAK |  |
|  | a)Częstotliwość pracy głowicy min 5-12MHz | TAK |  |
|  | b) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 320 | TAK |  |
|  | c) Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty | TAK |  |
|  | d) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicę liniową | TAK |  |
|  | a) Częstotliwość pracy sondy min. 6,0-18,0 MHz | TAK |  |
|  | b) Liczba niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 190 | TAK |  |
|  | c) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniowa typu „hokey” | TAK |  |
|  | a)Ruchome czoło głowicy umożliwiające zmianę kąta ułożenia czoła głowicy | TAK |  |
|  | b) Częstotliwość pracy min 6,0 - 15,0MHz | TAK |  |
|  | c) Liczba elementów w głowicy min 150 | TAK |  |
|  | d) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | e) Szerokość czoła głowicy (akustyczna) max 25mm | TAK |  |
|  | f) Możliwość sterylizacji głowicy | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji wątroby – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Retraktory / haki operacyjne wielofunkcyjne statywowe z możliwością stabilnego, dwustronnego montażu do każdego stołu operacyjnego kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem typu Omni-Tract prod. Integra NeuroSciences. | TAK |  |
|  | Bezpieczna ekspozycja pola operacyjnego w trakcie zabiegów chirurgicznych. Możliwość zamocowania ramion mocujących zaczepy zaciskowe z dala od pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Opcja jednoczesnego zamontowania wielu haków obrotowych, przy użyciu jednoelementowych zaczepów. | TAK |  |
|  | Zestaw elementów, kompatybilnych ze sobą (z możliwością rozbudowy), umożliwiający indywidualne dopasowanie do wymagań lekarza operującego. | TAK |  |
|  | Mocowanie z automatyczną blokadą w pozycji typu "LOCKED”. | TAK |  |
|  | Retraktory wykonane z najwyższej jakości specjalistycznej stali nierdzewnej dedykowane do zabiegów naczyniowych. | TAK |  |
|  | Retraktor / hak operacyjny płatowy obrotowy 4”x 6” (10.2 x 15.2 cm) – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Retraktor / Hak operacyjny obrotowy Mayo 2,75” x 2” (7cmx5cm) – 2 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Retraktor / Hak operacyjny obrotowy trzewny 2” x 6” (5x15,2cm) – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Retraktor / Hak operacyjny obrotowy trzewny 2” x 4,5” (5x11,4cm) – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Retraktor / Hak operacyjny obrotowy Mayo 3,5”x 2” (8.9 x 5 cm) – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Nóż ultradźwiękowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw jezdny, zasilany z sieci 230 V/50 Hz | TAK |  |
|  | Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek. | TAK |  |
|  | Praca co najmniej w częstotliwościach: 23 kHz oraz 36 kHz | TAK |  |
|  | Maksymalna amplituda drgań końcówki nie mniejsza niż 200 mikrometrów na częstotliwości 23 kHz oraz nie mniejsza niż 100 mikrometrów na częstotliwościach 36 kHz | TAK |  |
|  | Regulacja amplitudy drgań końcówki w zakresie co najmniej 10-100% | TAK |  |
|  | Płukanie i odsysanie tkanek : | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł ssący zintegrowany z urządzeniem | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie wytwarzane przez ssak nie mniejsze niż 500 mm Hg | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność płukania nie mniejsza niż 10 ml/min | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania podczas zabiegu operacyjnego sterylnej zmiany samej końcówki roboczej ( a nie całej głowicy ultradźwiękowej) | TAK |  |
|  | Aktywacja noża wyłącznikiem nożnym, sygnalizacja dźwiękowa aktywacji | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe umożliwiające używanie różnych końcówek roboczych – co najmniej pięciu do każdej głowicy roboczej | TAK |  |
|  | Głowice robocze przystosowane do sterylizacji w autoklawie |  |  |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy typ magnetostrykcyjny, chłodzony, naprawialny | TAK |  |
|  | Łatwość mycia i czyszczenia głowic ultradźwiękowych, umiejscowienie kanałów płukania i ssania na zewnątrz głowic. |  |  |
|  | Niezależna od włącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki funkcja selektywności rozdrabniania tkanek, ustawiana za pomocą własnego wskaźnika na panelu sterującym | TAK |  |
|  | Możliwość redukcji chmurki płynu irygującego pojawiającej się w czasie aktywacji ultradźwięków ( końcówki robocze zaopatrzone w specjalne otwory pre-aspiracyjne ) | TAK |  |
|  | Wyposażenie zestawu: | TAK, z dostawą |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa 23 kHz - 2 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka robocza do wyżej wymienionej głowicy, prosta, o średnicy ok.1,8 do 2,0 mm i długości co najmniej 6 cm , wielokrotnego użytku – 2 szt. | TAK |  |
|  | Końcówka robocza do wyżej wymienionej głowicy, laparoskopowa, wielokrotnego użytku – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kaseta do sterylizacji w autoklawie głowicy - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kompletny zestaw montażowy do zmiany końcówek oraz zmiany końcówek w sterylnym polu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dreny do głowicy ultradźwiękowej 23 kHz – 12szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)