Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Procesor tkankowy mikrofalowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor tkankowy mikrofalowy | Tak |  |
|  | Praca w trybie ciągłym – możliwość dokładania kasetek przed zakończeniem wcześniejszego procesu. | Tak |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | System zamknięty – odczynniki w gotowych kasetach/butelkach bez konieczności przelewania | Tak |  |
|  | Procedura umożliwiająca zachowanie w dobrym stanie struktur komórkowych w tym mRNA | Tak |  |
|  | Maksymalny czas przeprowadzania tkanek - maksymalnie 130 minut | Tak |  |
|  | Jednorazowy wkład kasetek – nie mniej niż 40 szt. | Tak |  |
|  | Odczynniki bezksylenowe | Tak |  |
|  | Programowanie zapewniające automatyczne włączenie i zakończenie pracy niezależnie od dnia tygodnia | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury zabezpieczający tkanki przed przegrzaniem – alarm dźwiękowy | Tak |  |
|  | Moc mikrofal – 60W | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne (wysxszerxgłęb): 162x170x70 cm, waga maksymalna do 470 kg | Tak |  |
|  | Możliwość raportowania ilości wykonywanych badań w skali dziennej, tygodniowej, miesięcznej | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu poprzez hasła administracyjne. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać | ………… |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                                                                ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo