Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonywania trzech corocznych przeglądów serwisowych pomp próżniowych prod. Busch eksploatowanych w obiektach Zamawiającego:

- w budynku A pompy próżniowe typu RA 0100 F - 3 szt.

- w budynku B pompy próżniowe typu RC 0100 E - 3 szt.

- w budynku J pompy próżniowe typu RA 0250 D - 3 szt.

zwanych dalej Urządzeniami.

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- wymianę pakietu serwisowego i oleju,

- wymianę filtrów wydechowych,

- sprawdzenie uzyskiwanego poziomu próżni przez pompy,

- sprawdzenie stanu technicznego tulei sprzęgieł, łopatek, łożysk, wentylatorów.

- Wykonawca zastosuje jedynie oryginalne części zamienne producenta oraz oleje rekomendowane przez koncern Busch i stosowane dotychczas w tych urządzeniach przez USK.

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy – w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §8 niniejszej Umowy.

- Przeglądy serwisowe Urządzeń będą odbywały się w terminie uzgodnionym bezpośrednio z Głównym Energetykiem Zamawiającego w sposób ograniczający do niezbędnego minimum jakiekolwiek zakłócenia działalności Szpitala.

- Wykonawca dokonuje stosownych adnotacji w paszportach poszczególnych urządzeń Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru prac serwisowych do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do dokonywania napraw Urządzeń.

- Naprawy Urządzeń będą dokonywane po zgłoszeniu ich awarii przez Zamawiającego i stwierdzeniu przez Wykonawcę takiej konieczności, a koszt tych napraw rozliczany będzie w sposób niezależny.

- Jeżeli w trakcie przeglądu okresowego Urządzeń Wykonawca uzna za konieczne dokonanie wymiany jakichkolwiek części lub też przeprowadzenie naprawy nie wchodzącej w zakres przeglądu, winien o tym powiadomić Zamawiającego przedstawiając stosowną ofertę w celu akceptacji zwiększonego kosztu usługi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztu naprawy Wykonawca na podstawie otrzymanego zlecenia będzie mógł przystąpić do naprawy. W takim przypadku Wykonawca wystawi dodatkową fakturę za wykonaną usługę.

- Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii Urządzenia do 3 dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oferty na usunięcie awarii do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia awarii przez serwis Wykonawcy oraz do usunięcia awarii do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

- Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja na wykonane prace 12 m-cy.