Sygn. USK/DZP/PN-48/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-06

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: Wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru

na oddziale Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-48/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

- Wymiary wózka: długość 720 mm, szerokość 610 mm, wysokość 1080 mm

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

- Wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, 2 szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system dociskania niedomkniętej szuflady, listwę zasilającą

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

- Układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady

Odpowiedź

Tak, dopuszcza

- Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron oraz wysuwany dodatkowy blat do pisania

Odpowiedź

Tak, zapisy zgodne z SIWZ

- Korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

- Zamykany pojemnik na śmieci, uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności

- Obrotowa półka na defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, o wymiarach 320 x 400 mm, półka wyposażona w dwa pasy zabezpieczające aparaturę przed spadaniem

- Wieszak na płyny infuzyjne

- Uchwyt na butlę tlenową

- Płyta do przeprowadzania RKO montowana na tylnej ścianie wózka

Odpowiedź  zbiorcza do pytań g)-k):

Modyfikacja  SIWZ z 06.04.2018r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób, że :

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1B Pakiet 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Poniżej zmodyfikowany Załącznik nr 1B Pakiet nr 3

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 13/04/2018r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13/04/2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 13/04/2018 r. o godz. 12.00. Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty. Data wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty do dnia 13/04/2018 r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów