Załącznik nr 1 do formularza cenowego

Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych – Wideogastroskop

| Przedmiot zamówienia: |
| --- |
|  | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ / model | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 / 2018 |  |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje - Wideogastroskop | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Kompatybilny ze źródłem światła Olympus CV-190, będącym na wyposażeniu pracowni. | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z myjnią endoskopową Olympus EDT4, będącą na wyposażeniu pracowni | TAK |  |
| 4 | Średnica wewnętrzna kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej 9,2 mm - 9,3 mm | TAK |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej 9,2 mm – 9,3 mm | TAK |  |
| 7 | Pole widzenia 140 ° | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 9 | 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 10 | Kąt zgięcia końcówki w stopniach (góra / dół) 210/ 90 | TAK |  |
| 11 | Kąt zgięcia końcówki w stopniach (prawo/lewo) 100/100 | TAK |  |
| 12 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie kompatybilne z systemem archiwizacji badań endoskopowych Endobase 13,5 | TAK |  |
| 14 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 15 | Długość robocza sondy minimum 1030 mm | TAK (podać) |  |
| 16 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 17 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| 18 | Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. Obowiązek ten trwa przez okres 10 lat od dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 19 | Po upływie okresów gwarancji i/ lub rękojmi , Wykonawca zapewnia odpłatny dostęp do wszystkich części zamiennych i materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty dostawy sprzętu. | TAK |  |

...................................................................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.........................................................                                                                                                                                               (miejscowość, data )