Załącznik nr 1

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doboru, dostawy i montażu rejestratorów jakości parametrów energii elektrycznej w budynku GPZ na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213.

Cel zamówienia:

Ciągły monitoring jakości parametrów energii elektrycznej dostarczanej do obiektów szpitalnych w świetle obowiązujących norm i przepisów (norma PN-EN 61000-4-30).

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- prace projektowe celem wykonania w rozdzielni 20 kV w bud. GPZ systemu monitoringu jakości parametrów energii elektrycznej dostarczanej do obiektów szpitalnych wraz z wymianą przekładników prądowych i napięciowych na dwuuzwojeniowe w polach pomiarowych oraz wymianą izolatorów wsporczych o osłabionej izolacji,

- uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej oraz doboru analizatorów przez Tauron Dystrybucja,

- dostawa i montaż systemu monitoringu jakości parametrów energii elektrycznej wraz z modernizacją pól pomiarowych 1 i 2 sekcji rozdzielni 20 kV R-2521 (w tym m.in. czyszczenie izolatorów, szyn zbiorczych i aparatów w modernizowanych polach pomiarowych) – rejestratory fabrycznie nowe o roku prod. 2018, posiadające stosowne certyfikaty i spełniające kryteria jakościowe Tauron Dystrybucja,

- wykonanie stosownych pomiarów odbiorczych,

- udział w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego w odbiorze wykonanych prac przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- uruchomienie monitoringu jakości parametrów energii elektrycznej i szkolenie personelu obsługi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość zamówienia. Opłacona polisa musi być ważna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizytacji terenu oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do wykonania zadania.

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

Termin realizacji robót – 2 miesiące

Gwarancja min. 3 lata na wykonane prace i dostarczone urządzenia