Wrocław, 19.07.2018

Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm)  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu

I. Rozdział V  - Formularze cenowe dla pakietów nr 5 i 7

1) Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 5 otrzymuje brzmienie:

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Ssak – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej (tryb pracy przez min. 20 min.) | TAK |  |
|  | Napięcie 230V AC/ 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 20 l/min | TAK,podać |  |
|  | Regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością min. ± 8% | TAK,podać |  |
|  | Poziom hałasu max. 60dB | TAK,pdać |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia, niepalnego materiału z ochroną przed promieniowaniem UV | TAK |  |
|  | Wymiary:(szer.wys.gł.) 310x240x190 cm +- 5 cm z pojemnikiem zamontowanym z boku ssaka | TAK |  |
|  | Waga max.4.5kg | TAK,podać |  |
|  | Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
|  | Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK,podać |  |
|  | Przystosowany do pracy z pojemnikami na wydzieliny od 0,5L do 2L wielo i jednorazowymi z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych | TAK |  |
|  | Włącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu | TAK |  |
|  | Diodowe wskazanie stopnia naładowania akumulatora | TAK |  |
| 14. | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach w podziałach oznaczonych kolorami; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK |  |
|  | Pojemnik na wydzieliny 0.5L - 1L wielorazowy z pokrywą zakręcaną i zabezpieczeniem przelewowym | TAK |  |
|  | Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie | TAK |  |
|  | Długość drenu ssącego min. 1.5m | TAK |  |
|  | Ssak przygotowany do rozbudowy o podstawę jezdną bez potrzeby wsparcia serwisu /przygotowane otwory u podstawy obudowy ssaka do przykręcenia wkrętami dedykowanej podstawy jezdnej/ | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

2) Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 7 otrzymuje brzmienie:

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Pakiet 7 – Artykuły medyczne: łóżko szpitalne  z materacem,  z szafką przyłóżkową, dwoma materacami  rurowymi   oraz  statywem na kroplówki

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo oparta na pantografie | Tak |  |
| 2 | Leże 4-sekcyjne wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. Szerokość pojedynczej lameli min. 80 mm | Tak,podać |  |
| 3 | Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego: regulacja wysokości leża, regulacja oparcia pleców i ud, funkcja autokontur, przycisk aktywujący | Tak. |  |
| 4 | Długość całkowita 2150 mm (+/- 20 mm) | Tak,podać |  |
| 5 | Szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi 970 mm (+/- 20 mm | Tak |  |
| 6 | Wymiary leża min. 2000 x 850 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 395-790 mm (+/- 20 mm) uzyskiwane za pomocą pilota przewodowego | Tak, podać |  |
| 8 | Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-73o za pomocą pilota przewodowego | Tak, podać |  |
| 9 | Elektryczna regulacja części udowej w zakresie min. 0-40o za pomocą pilota przewodowego | Tak, podać |  |
| 10 | Regulacja części łydkowej w zakresie min. 0-25o za pomocą systemu zapadkowego | Tak, podać |  |
| 11 | Funkcja autoregresji części plecowej min. 120 mm i części udowej min. 60 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Koła z tworzywa z metalowym widelcem, o średnicy 125 mm z indywidualnymi blokadami i z funkcją jazdy kierunkowej | Tak |  |
| 13 | Krążki odbojowe w każdym rogu łóżka | Tak |  |
| 14 | Otwory do zamocowania dodatkowego wyposażenia w 4 rogach łóżka | Tak |  |
| 15 | Przedłużenie leża o min. 200 mm od strony nóg pacjenta. Regulacja bezstopniowa z blokadą za pomocą śrub dociskowych | Tak, podać |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 250 kg | Tak, podać |  |
| 17 | Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty z blokadami za pomocą dźwigni czytelnie oznaczonymi zablokowane / odblokowane | Tak |  |
| 18 | Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek min. 450 mm nad poziomem leża bez materaca. Dźwignia blokady pod leżem od strony nóg pacjenta w miejscu niedostępnym dla pacjenta | Tak |  |
| 19 | Wyłogi metalowe w leżu stabilizujące materac min. Po dwie sztuki w części pleców i części nóg. | Tak |  |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe: - materac szpitalny w pokrowcu paro przepuszczalnym, wysokość min. 120 mm na zamek błyskawiczny w kształcie litery „L” do każdego łóżka. - statyw kroplówki wykonany z aluminium z regulacją wysokości oraz 4 składanymi haczykami z możliwością przekładania statywu między łóżkami i montowaniem bez użycia vnarzędzi w tulejach łóżka w ilości 4 sztuk | Tak |  |
|  | Materac rurowy z pompą w ilości 2 sztuk do łóżek: |  |  |
| 21 | Wymiary materaca – min. 1950x850 mm | Tak |  |
| 22 | Wysokość materaca min. 120 mm | Tak |  |
| 23 | Wymienne komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu rzędach, wykonane z poliuretanu, powinny napełniać się i opróżniać co trzecia. | Tak |  |
| 24 | Materac wyposażony w: - szybkozłączkę - mikrootwory AIR - zawór szybkiego spuszczenia powietrza CPR - przewody materaca w pokrowcu - pasy mocujące | Tak |  |
| 25 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp.min. 95st. C i suszenia w temp. Min. 110st. C – zapinany w całość (z trzech stron zamek | Tak, podać |  |
| 26 | Skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do min. 160kg | Tak, podać |  |
| 27 | Pompa wyposażona w funkcje: - wyboru ciśnienia w zakresie od min. 20 do 60 mmHg - alarmu wizualnego niewłaściwego ciśnienia - wydajność pompy min. ≤ 8 l/min. - kabel sieciowy o długości min. 4,5 m - mechaniczny i zewnętrzny, kapsułowy, antybakteryjny filtr powietrza- zastosowanie filtrów zewnętrznych - umożliwia to ich wymianę przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu czy odsyłania pompy. Filtr zewnętrzny pozwala na optyczną ocenę konieczności jego wymiany. Zatkanie filtra wewnętrznego będzie się objawiało złą praca pompy, a nawet jej uszkodzeniem. | Tak, podać |  |
| 28 | Dokumenty potwierdzające dla materaca i pompy : deklaracja zgodności CE zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzenie, że dostawca stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 oraz ISO 13485 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym w ilości 30 sztuk: | Tak |  |
| 29 | Wymiary; Szerokość - 560 mm (+/- 20 mm) Głębokość - 410 mm (+/- 20 mm) Wysokość - 840 mm (+/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 30 | Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 31 | Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 32 | Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na min. 3 butelki 1,5 l | Tak |  |
| 33 | Blaty szafki(główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów | Tak |  |
| 34 | Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi | Tak |  |
| 35 | Pomiędzy szufladą a drzwiczkami dolnymi półka na rzeczy. Dostęp z czterech stron. | Tak |  |
| 36 | Szafka posiada koła jezdne o min. Ø 65 mm cztery z blokadą | Tak |  |
| 37 | Półka na obuwie w dolnej części szafki wykonana z siatki | Tak |  |
| 38 | Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm (+/- 20 mm) oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm (+/- 20 mm | Tak |  |
| 39 | Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady | Tak |  |
| 40 | Czoła szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru | Tak |  |
| 41 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. |  |  |
| 42 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych