ZAŁĄCZNIK NR 1A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu szpiku kostnego na terenie Polski oraz poza granicami kraju, z zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem cenowym, stanowiący załącznik nr 1.

II. Opis usługi

1. Transport odbywa się na podstawie zlecenia Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od ………...2018 do ………...2019, tj. 12 miesięcy, każdorazowo na podstawie zlecenia przesłanego przez Zamawiającego drogę elektroniczną w terminie minimum 7 dni przed planowanym transportem.

3. Transport odbędzie się z miejsca wskazanego w zleceniu do Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu.

III. Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy

Wykonawca dysponuje:

- minimum dwoma samochodami sanitarnymi, wyposażonymi w sygnalizację świetlno-dźwiękową wymaganą dla pojazdów uprzywilejowanych na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnalizacji w ruchu drogowym.

- dwoma kierowcami, posiadających prawo jazdy odpowiedniej kategorii, świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdami.

- osoba zgłoszona jako kurier odbierający szpik musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, z uwzględnieniem słownictwa medycznego, umożliwiającą bezproblemową realizację przedmiotu zamówienia.

- do transportu szpiku wymagane są minimum 2 przenośne lodówki sprężarkowe o pojemności min. 10L wzorcowane minimum 1 raz w roku przez uprawnioną jednostkę Szpitala dokonującego transplantacji oraz dwa urządzenia pomiarowe : elektroniczne rejestratory temperatury z możliwością wykonania wydruku zarejestrowanej temperatury w czasie transportu od momentu odbioru do chwili dostarczenia szpiku do odbiorcy (komunikacja z komputerem poprzez port USB), posiadające świadectwa wzorcowania minimum w 2 punktach temperatury w przedziale od 10C do 100C przeprowadzone w okresie ostatnich dwóch lat wydane przez akredytowane Laboratorium.

- Wykonawca bezwzględnie musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadania pojazdu samochodowego (OC i NW) oraz z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywaną działalnością od kwoty nie mniejszej niż 500.000,00 zł.

- o zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował w okresie ostatnich 3 lat min. jedną usługę, której przedmiotem był transport szpiku na terenie Unii Europejskiej dla upoważnionego ośrodka pobierającego i przeszczepiającego szpik na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia na potrzeby jednostek służby zdrowia o łącznej wartość nie mniejszej niż 110.000,00 zł. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. usługi.

IV. Pozostałe ustalenia

- Wykonawca przedłoży do oferty dokumentację techniczną elektronicznego rejestratora temperatury i lodówek, w których będzie przewożony szpik, potwierdzającą wyżej określone wymogi.

- Wykonawca przedłoży do oferty kserokopię dowodu rejestracyjnego zaproponowanych samochodów wraz z opisem uwzględniającym m.in. rok produkcji, markę.

- Wykonawca przedłoży do oferty kserokopię zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Wykonawca przedłoży do oferty kserokopię pozytywnej decyzji Sanepidu o spełnieniu wymagań sanitarnych pojazdów do przewozu materiału biologicznego.

- Wykonawca przedłoży do oferty kserokopię imiennego zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym dla każdego kierowcy wydanej przez właściwy organ.

- Wykonawca przedłoży do oferty kserokopię referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi transportu

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport i dostarczenie nieuszkodzonego preparatu do Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku (szkolenie w tym zakresie przeprowadzone zostanie przez pracownika kliniki).

- Ze względu na odpowiedzialność za przewożony szpik kostny Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy podwykonawstwa ww. usługi transportu szpiku przez Wykonawcę.

- Oferent zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wykonanych usług oraz do sporządzania miesięcznego wykazu, który musi zawierać: datę transportu; godzinę rozpoczęcia i zakończenia transportu; nazwisko lekarza kierującego; nazwę oddziału kierującego.

-------------------------------------------

Akceptujemy warunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)