Załącznik nr 1 do SIWZ (USK/DZP/PN-74/2019)

Opis przedmiotu zamówienia

Poszczególne dostawy filtrów odbywać się będą na podstawie pisemnych zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Działu Utrzymania Obiektu, określających szczegółowo ilość i asortyment zamawianych filtrów. Filtry kieszeniowe powinny być wykonane w ramkach ze stali ocynkowanej. Należy przyjąć 1 kieszeń na każde 100 mm szerokości filtra (pierwszy wymiar). Ilość kieszeni należy zaokrąglić do całości zgodnie z zasadami. W przypadku filtrów kieszeniowych należy stosować ramki ze stali ocynkowanej szer. 25 mm. Filtry absolutne mają mieć ramę MDF, medium filtracyjne: minipleat.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały spełniają wymagania atestów i wymogi przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia. Przy pierwszej dostawie danego sortymentu towaru Wykonawca dostarcza stosowne atesty, deklaracje zgodności itp.

- Wykonawca powinien własnym staraniem i na własny koszt dostarczyć, rozładować dostarczane materiały, załadować zabierane zużyte materiały utylizowane oraz wywieźć do utylizacji i je zutylizować. Wykonawca sporządza stosowną dokumentację na tę okoliczność.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie dostaw lub mniejsze ilościowo dostawy, niż podane w zamówieniu.

- Zamawiający przy dostawie sprawdza ilość i asortyment dostarczonego towaru. Podstawą udokumentowania terminu i zakresu dostawy materiałów jest potwierdzony w dniu dostawy dokument przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki spowodowane nieterminową dostawą zamówionych filtrów.

- Wykonawca gwarantuje dostawę podanych w załączniku nr 1 ilości filtrów w poszczególnych wielkościach i klasach.

- Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych materiałów – w przypadku dostawy materiałów wadliwych o jakości zakwestionowanej przez Zamawiającego towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Koszty dostaw materiałów oraz koszty wymiany materiałów wadliwych stanowią koszt Wykonawcy.

- Dostarczenie materiałów niezgodnie z zamówieniem (ilość i asortyment towaru) traktowane jest jak brak dostawy.

- Dostawy powinny być realizowane w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia (dopuszcza się zamówienia za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną) do kampusu USK przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu lub kampusu w rejonie ul. Skłodowskiej.

- Termin dostawy powinien być każdorazowo awizowany przez Wykonawcę na numer faksu 71/733-11-22 oraz adres duo@usk.wroc.pl.

- Wraz z dostawą materiałów dostarczana jest faktura VAT oryginał oraz stosowne atesty, deklaracje zgodności itp. na dostarczony towar. W przypadku dostarczenia materiałów bez oryginału faktury i innych wymaganych dokumentów termin dostawy ustala się na datę wpływu do siedziby Zamawiającego oryginału faktury VAT oraz stosownych atestów, deklaracji zgodności itp.

- Brak terminowych płatności za poprzednie dostawy nie ma wpływu na terminowość dostaw wg zamówień oraz dostaw reklamacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- W przypadku wykorzystania całości kwoty umownej w poz. dla danego asortymentu towaru Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu tego towaru do wyczerpania całkowitej kwoty sumarycznej wszystkich dostaw objętych umową w stosunku do całkowitej kwoty umownej.