Opis Przedmiotu Zamówienia – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badań Klinicznych w budynku H Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

# A1. Biurko pracownicze

rys. poglądowy

# Wymiar 120x80 cm h-64-84 cm (+- 1cm)

Konstrukcja:

- blaty o grubości 25 mm

- krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm

- stelaż o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo, profil owalny

- belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo

- maskownica przewodów od środka nogi, przebiegająca po środku nogi

- regulacja wysokości biurka skokowa 640mm – 840 mm

- regulator poziomu

- stopa stelaża o profilu stalowym, owalnym, szerokość 670 mm

- przelotka kablowe z aluminium o średnicy 80 mm

Materiał:

- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2

# A2. Uchwyt na monitor

rys. poglądowy

- Uchwyt na monitor, umożliwiający regulację wysokości monitora.

- Uchwyt zamocowany w sposób stabilny bez niszczenia blatu przez np. wiercenie w płycie.

- Udźwig uchwytu minimum 8 kg

- Uchwyt umożliwia obrót monitora o 360 stopni w osi uchwytu;

- Rozstaw śrub umożliwiający montaż większości monitorów, do uzgodnienia z Zamawiającym

# A4. Kontener

rys. poglądowy

Kontener 3 szufladowy

o wymiarach 43 x 58 x H 60 mm, (+- 1cm)

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, przynajmniej 40 kolorów płyt do wyboru.

- Zamek centralny

- Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych metalowych,

- BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm, z boczną listwą dystansową o szerokości 18 mm z tworzywa PCV.

- WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.

- ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane.

- 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem.

- FRONTY szuflad z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm wyposażone w zamek. Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa  z tworzywa sztucznego o szerokości 18mm.

- Wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości  odpowiadającej grubości zastosowanej płyty, (wieńce górne oklejone PCV gr. 2mm; pozostałe elementy oklejone PCV gr. 0,8mm.)

- Kółka plastikowe

# A5. Fotel obrotowy tapicerowany

rys. poglądowy

Fotel w pełni tapicerowany, tapicerką zmywalna ( 40 kolorów do wyboru)

- Podstawa pięcioramienna plastikowa czarna (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego),

- Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 430– 540 mm;

- mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska oraz blokady tego ruchu.

- Mechanizm wyposażony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu;

- Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia)

- Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości

- Podłokietniki krzesła czarne z regulowaną wysokością

- Oparcie wyposażone w 7-stopniowa regulację wysokości;

Wymiary (+-2 cm)

- Gabaryty zewnętrzne:

- wysokość całkowita:		97,5-115 cm

- wysokość siedziska :		45,5-56,00 cm

- szerokość siedziska :		47 cm

- głębokość siedziska:		40 cm

- szerokość podstawy:		68 cm

- głębokość całkowita :		65 cm

- wysokość podłokietników P52:	65-75,5 cm

# A6. Krzesło gościnne

rys. poglądowy

Wymiary krzesła : (+- 2cm)

- Wysokość 85 cm

- Wysokość siedziska 49 cm

- Szerokość siedziska 46

- Głębokość 52 cm

- Głębokość siedziska 39 cm

Kubełek Sklejka bukowa; pianka cięta, w całości tapicerowana, tapicerką zmywalną ( ponad 40 kolorów do wyboru)

Kształt kubełka prostokątny.

W pełni tapicerowane, tkaniną z atestem trudnopalności, o składzie 100% poliester po recyklingu, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale, odporności na piling 5  i granmaturze 310g/m2. Tkanina nie zawiera barwników metalicznych.

Siedzisko posiada miękką nakładkę z pianki poliuretanowej, trudnopalnej, tapicerowanej tkaniną.

Stelaż na nogach, stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 16 x 2 mm, (lakierowany proszkowo)

Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, zapobiega odkształcaniu się tapicerki produktów przy sztaplowaniu.

Stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)

Sztaplowanie- 10 sztuk

# A9. Szafa lekarska

rys. poglądowy

Opis

- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm.

- Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm.

- Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

- Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.

- Wybór koloru szafy z 13 dostępnych.

- Zamek ryglujący

Wymiary Szafy (+- 1cm)

Szerokość: 80 mm

Wysokość: 1890 mm

Głębokość: 435 mm

Waga: 104 kg

Parametry techniczne

Wyposażenie: 4 szklane półki (+- 1cm)

# A11. Szafa na dokumentacje

rys. poglądowy

Szafy o wymiarach: (+- 1cm) 80x42cm h-189 cm

Materiał:

- płyta wiórowa, melaminowana w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą

- krawędzie boczne wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm

- zamki baskwilowe, trzypunktowe,

- uchwyty metalowe

Konstrukcja:

- Wieńce górne i dolne oraz półki o grubości 25 mm, obrzeże 3mm.

- Ściany boczne o grubości 18 mm

- Wszystkie półki płytowe o grubości 25 mm

- Obrzeże gr 2 mm.

- Półki zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

- Odległość między półkami 32 cm, możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnątrz szaf powyżej 2 OH dzięki dodatkowym czterem otworom dla każdej półki (co 32 mm).

- Ściany tylne HDF gr. 2,2 mm.

- W szafach o szerokości 1200 mm bez panelu środkowego; półki metalowe w kolorze antracytu

- Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz

- uchwyty standardowe w szafach bez ramek o rozstawie 128 mm dostępne w trzech kolorach: antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, srebrny RAL 9006

- zamek jednopunktowy

- Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni,

- Zawias z systemem cichego domykania drzwi z możliwością wyłączenia,

- Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.

# A12. Stół konferencyjny

# rys. poglądowy

# Wymiar 200x80 cm h-73,5 cm (+- 1cm)

Konstrukcja:

- blaty o grubości 25 mm, płyta melaminowana dwustronnie

- krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm

- Noga – metalowa, profil prostokątny 70x30 mm

- Poziomowanie do 15 mm

Materiał:

- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2.

A13. Szafa ubraniowa 1

rys. poglądowy

Wymiary szafy : (+- 2cm)

- Wysokość: 189 cm

- Szerokość: 60 cm

- Głębokość 42 cm

Wieniec górny i dolny: gr. 25 mm, obrzeże gr. 3mm

Ściana tylna: HDF gr. 3,2 mm

Zawiasy: Blum 1000

Zamek: jednopunktowy

Półki: zakotwiczone na podpórkach  gr. 25 mm

Obrzeże: gr. 2 mm

Regulacja poziomu.

Materiał:

- Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2.

# A14. Szafa ubraniowa 2

rys. poglądowy

Wymiary szafy : (+- 2cm)

- Wysokość: 189 cm

- Szerokość: 80 cm

- Głębokość 58 cm

Wieniec górny i dolny: gr. 25 mm, obrzeże gr. 3mm

Ściana tylna: HDF gr. 3,2 mm

Zawiasy: Blum 1000

Zamek: jednopunktowy

Półki: zakotwiczone na podpórkach gr. 25 mm

Obrzeże: gr. 2 mm

Regulacja poziomu.

Materiał:

- Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 3,5 N/mm2.

A15. Stolik z okrągłym blatem

rys. poglądowy

# Wymiar:

Blat o średnicy: 65 cm, wysokość: 73,5 cm

Konstrukcja:

- blaty o grubości 25 mm, płyta melaminowana dwustronnie

- krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm

- Noga – metalowa, profil okrągły H: 73,5 cm

Materiał:

- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej.

- krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż  3,5 N/mm2.

# A16. Krzesło gościnne

rys. poglądowy

Wymiary krzesła : (+- 2cm)

- Wysokość 86 cm

- Wysokość siedziska 46 cm

- Szerokość siedziska 44

- Głębokość 56 cm

Siedzisko: Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana

Oparcie: Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana

Stelaż: nogi tylne rura metalowa o przekroju fi 25 mm, nogi przednie rura metalowa w kształcie elipsy 35 x 20 mm

Podłokietniki: Nakładka polipropylenowa PP - czarna

Stopki: standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)

# A17. Sofa 2-osobowa

rys. poglądowy

Wymiary sofy : (+- 2cm)

- Wysokość 71 cm

- Wysokość siedziska 44 cm

- Szerokość siedziska 106

Opis: 2-osobowa sofa. Sofa w pełni tapicerowana, tkaniną z atestem trudnopalności), o składzie 100% poliester po recyklingu, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale , odporności na piling 5 i granmaturze 310g/m2. Tkanina nie zawiera barwników metalicznych.

Siedzisko i oparcie: Pianka cięta

Stelaż: Wersja na nogach, noga wykonana z kształtownika 40x40 mm, wysokość nogi – 130 mm

Stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)

# A18. Szafka szatniowa

rys. poglądowy

Wymiary szafy : (+- 2cm)

- Wysokość szafy:180 cm

- Głębokość szafy:50 cm

- Szerokość szafy:30 cm

Opis: Szafa („L”) zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm,

# ŁAWKI POCZEKALNIOWE

rys. poglądowe

Wymiary jednego siedziska : (+- 2cm)

- Wysokość 85 cm

- Wysokość siedziska 47 cm

- Szerokość siedziska 39

- Głębokość 54 cm

Stelaż- Rura metalowa o przekroju fi 25/32 mm. Kolor metalik (lakierowany proszkowo), stopki twarde (do podłóg miękkich)

Kubełki – w całości ze sklejki, sklejka lakierowana - kolory drewna 6 do wyboru.

Waga brutto- 19 Kg

# A19. Ławka 2 osobowa

Wymiary zewnętrzne ławki:

(+- 2cm)

- Wysokość 85 cm

- Szerokość 109 cm

- Głębokość 54 cm

# A20. Ławka 3 osobowa

Wymiary zewnętrzne ławki:

(+- 2cm)

- Wysokość 85 cm

- Szerokość 164 cm

- Głębokość 54 cm

# A21. Ławka 4 osobowa

Wymiary zewnętrzne ławki:

(+- 2cm)

- Wysokość 85 cm

- Szerokość 219 cm

- Głębokość 54 cm

# A22. Ławka 5 osobowa

Wymiary zewnętrzne ławki:

(+- 2cm)

- Wysokość 85 cm

- Szerokość 274 cm

- Głębokość 54 cm

A23.  Fotel klubowy

# stelaż metalowy - nogi wykonane z kształtownika zakończone stopkami przeznaczonymi do podłoża dywanowego; wysokość nogi 12 - 14 cm; siedzisko i oparcie wykonane z pianki ciętej; wymiary całkowite: wys. 70 - 72 cm x szer. 67-70 cm x gł. 66 - 69 cm; fotel tapicerowany tkaniną  zmywalną-eco skóra ( zdjęcie poglądowe)

A24. Stół – ława

stół - ława o wymiarach 40 cm x 100 cm x wys. 46 cm +/- 4cm; blat i wykonany z płyty wiórowej trzywarstowej o grubości 1,8 cm, obustronnie melaminowanej; stelaż o profilu zamkniętym metalowym o wymiarze 60 x 20 mm -

# MEBLE NA WYMIAR

Wszelkie meble na wymiar musza być wcześniej uzgodnione z zamawiającym, przed podpisaniem umowy musi zostać przedstawiony projekt i wizualizacja mebla. Po stronie ofertującego jest wymiarowanie przestrzeni do wykonania mebli na wymiar.

# L1. Konsola  pielęgniarska

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Konsola 1 stanowiskowa.

Meble wg projektu: lada o wym. 165x80 cm, H lady z nadstawką 115 cm.

Lada wykonana z podwójnej płyty laminowanej gr. 36 mm okleinowana  PCV 2 mm.

W blatach biurek zamontowane przelotki kablowe aluminiowe fi 80mm,

Nogi lady z pełnej płyty. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

# L2. Konsola  pielęgniarska

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Konsola 1 stanowiskowa.

Meble wg projektu: lada o wym. 114x80 cm, H lady z nadstawką 115 cm.

Lada wykonana z podwójnej płyty laminowanej gr. 36 mm okleinowana  PCV 2 mm.

W blatach biurek zamontowane przelotki kablowe aluminiowe fi 80mm,

Nogi lady z pełnej płyty. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

# L3. Konsola  pielęgniarska

- 1 szt. - KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Konsola 2 stanowiskowa.

Meble wg projektu: lada o wym. 220x80 cm, H lady z nadstawką 115 cm.

Lada wykonana z podwójnej płyty laminowanej gr. 36 mm okleinowana  PCV 2 mm.

W blatach biurek zamontowane przelotki kablowe aluminiowe fi 80mm,

Nogi lady z pełnej płyty. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

# L4. Lada recepcyjna

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Lada rejestracyjna jednostanowiskowa "L" na wymiar ok. 220/190 x 80 cm, wymiary musza być zweryfikowane przez oferenta przed podpisaniem umowy.

- Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, płyta wiórowa melaminowana  w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą,

- Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm,

- W blatach biurek prostych i kątowych zamontowane przelotki kablowe aluminiowe fi 80mm,

- Blenda czołowa  z płyty wiórowej melaminowanej o gr 18 mm (element konstrukcyjny), ,

- Blenda o wysokości ok. 400 mm,

- Nogi/ boki biurka wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr 25 mm, krawędzie oklejone PCV o gr. 2 mm,

- Przy każdej nodze dwa regulatory poziomu fi 6, dł.25 mm, mocowane do nogi na tulejki gwintowane,

- Nogi połączone z blatem na złącza mimośrodowe.

# L5. Lada recepcyjna

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Lada rejestracyjna jednostanowiskowa "L" na wymiar ok. 225/165 x 80 cm, wymiary muszą być zweryfikowane przez oferenta przed podpisaniem umowy.

- Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, płyta wiórowa melaminowana  w klasie E1, dwustronnie pokryta melaminą,

- Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm,

- W blatach biurek prostych i kątowych zamontowane przelotki kablowe aluminiowe fi 80mm,

- Blenda czołowa  z płyty wiórowej melaminowanej o gr 18 mm (element konstrukcyjny), ,

- Blenda o wysokości ok. 400 mm,

- Nogi/ boki biurka wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr 25 mm, krawędzie oklejone PCV o gr. 2 mm,

- Przy każdej nodze dwa regulatory poziomu fi 6, dł.25 mm, mocowane do nogi na tulejki gwintowane,

- Nogi połączone z blatem na złącza mimośrodowe.

ZABUDOWY MEBLOWE

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania pomiarów z natury. Dostawa umywalek, zlewozmywaków oraz baterii objęta jest odrębnym postepowaniem. Typ, model armatury, umywalek oraz zlewozmywaków zostanie podany na etapie uzgadniania szczegółów realizacyjnych. Montaż i podłączenie po stronie Wykonawcy.

Wymiary elementów zabudów są wymiarami orientacyjnymi.

# Z1. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa– 60 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna 3S – 60 cm					                2 szt.

3.  Szafka dolna – 60 cm					                1 szt.

4.  Szafka dolna – 46 cm					                1 szt.

5.  Szafka wisząca W – 60/92 				  	4 szt.

6.  Szafka wisząca W – 46/92 				  	1 szt.

7.  Blat 							  	2,86 mb.

8.  Cokół							  	4,06 mb.

9. Listwa przyblatowa						4,06 mb.

10.  Oświetlenie LED						4,06 mb

# Z2. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 60 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna zlewozmywakowa – 85 cm			               1 szt.

3.  Szafka dolna 3S – 60 cm			                                           1 szt.

4.  Szafka dolna – 84 cm					               1 szt.

5.  Szafka wisząca W – 60/92 				  	2 szt.

6.  Szafka wisząca W – 85/92 				  	1 szt.

7.  Szafka wisząca W – 84/92 				  	1 szt.

8.  Blat 							  	2,89 mb.

9.  Cokół							  	4,09 mb.

10. Listwa przyblatowa						4,09 mb.

11.  Oświetlenie LED						4,09 mb

# Z3. Zestaw meblowy z umywalką

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 60 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna 3S – 85 cm					               1 szt.

3..  Szafka wisząca W – 60/92 				  	1 szt.

4.  Szafka wisząca W – 85/92 				  	1 szt.

5.  Blat 							  	1,45 mb.

6.  Cokół							  	2,65 mb.

7. Listwa przyblatowa						2,65 mb.

8.  Oświetlenie LED						                2,65 mb

# Z4. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 60 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna zlewozmywakowa – 85 cm			               1 szt.

3.  Szafka dolna 3S – 60 cm					               1 szt.

4.  Szafka dolna – 67 cm					               1 szt.

5.  Szafka wisząca W – 60/92 				  	2 szt.

6.  Szafka wisząca W – 85/92 				  	1 szt.

7.  Szafka wisząca W – 67/92 				  	1 szt.

8.  Blat 							  	2,72 mb.

9.  Cokół							  	3,92 mb.

10. Listwa przyblatowa						3,92 mb.

11.  Oświetlenie LED						3,92 mb

# Z5. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 60 cm			  	1 szt.

3.  Szafka dolna 3S – 60 cm					                1 szt.

4.  Szafka dolna – 60 cm					                1 szt.

5.  Szafka wisząca W – 60/92 				  	3 szt.

8.  Blat 							  	2,72 mb.

9.  Cokół							  	3,92 mb.

10. Listwa przyblatowa						3,92 mb.

11.  Oświetlenie LED						3,92 mb

# Z6. Zestaw meblowy ze zlewem

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna zlewozmywakowa – 85 cm			                 1 szt.

2.  Szafka dolna 3S – 60 cm					                 1 szt.

2.  Szafka dolna – 35 cm					                1 szt.

3..  Szafka wisząca W – 60/92 				  	3 szt.

4.  Blat 							  	1,80 mb.

5.  Cokół							  	3,0 mb.

6. Listwa przyblatowa						3,0 mb.

7.  Oświetlenie LED						                3,0 mb

# Z7. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 60 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna zlewozmywakowa – 85 cm				1 szt.

4.  Szafka dolna – 45 cm						1 szt.

5.  Szafka wisząca W – 60/92 				  	2 szt.

6.  Szafka wisząca W – 70x80/92 					1 szt.

7.  Szafka wisząca W – 67/92 				  	1 szt.

8.  Blat 							  	2,10 mb.

9.  Cokół							  	3,15 mb.

10. Listwa przyblatowa						3,15 mb.

11.  Oświetlenie LED						3,15 mb

# Z8. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 83 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna zlewozmywakowa – 85 cm				1 szt.

3.  Szafka dolna 3S – 60 cm						1 szt.

4.  Szafka wisząca W – 85/92 				  	1 szt.

5.  Szafka wisząca W – 83/92 				  	1 szt.

6.  Blat 							  	1,68 mb.

7.  Cokół							  	2,88 mb.

8. Listwa przyblatowa						2,88 mb.

9.  Oświetlenie LED							2,88 mb

# Z9. Zestaw mebli medycznych

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w samodomyk i spowalniacze. Kolor płyty do ustalenia z Klientem.

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

1.  Szafka dolna umywalkowa – 60 cm			  	1 szt.

2.  Szafka dolna  – 40 cm						1 szt.

3.  Szafka wisząca W – 60/92 				  	1 szt.

4.  Szafka wisząca W – 40/92 				  	1 szt.

5.  Blat 							  	1,00 mb.

6.  Cokół							  	2,20 mb.

7. Listwa przyblatowa						2,20 mb.

8.  Oświetlenie LED							2,20mb

Uwaga:

Dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wymienione przykłady.

Przed zakupem materiałów i wyposażenia wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oraz inspektorowi robót budowlanych materiały oraz wyposażenie budynku do ostatecznej akceptacji.