Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu testów specjalistycznych dla urządzeń radiologicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi znajdującymi się 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  we Wrocławiu zgodnie z załącznikami:

- Załącznik nr 1 - Harmonogram testów specjalistycznych,

- Załącznik nr 2 – Harmonogram testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej

- Załącznik nr 3 – Mierniki aktywności bezwzględnej

Zakres usługi:

- wykonanie testów specjalistycznych dla urządzeń radiologicznych: systemy analogowe, systemy cyfrowe (CR, DR) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tj. Dz.U. 2017 poz. 884) wraz z późniejszymi zmianami (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), wyszczególnionych w załączniku nr 1: Harmonogram testów specjalistycznych - do umowy stanowiącym jej integralną część,

- wykonanie testów specjalistycznych dla urządzeń pomocniczych: płyt obrazowych systemu CR, oraz monitorów przeglądowych będących na wyposażeniu poszczególnych aparatów  zgodnie z Rozporządzeniem,

- wykonanie testów specjalistycznych analogowego aparatu mammograficznego oraz całego procesy wywoływania i oceny błon mammograficznych zgodnie z Rozporządzeniem oraz innych, aktualnych na dzień wykonania testów, wymagań dla urządzeń stosowanych w przesiewowych badaniach mammograficznych (Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi).

- wykonanie testów specjalistycznych dla gamma kamer stosowanych w pracowni medycyny nuklearnej: planarnych, SPECT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 884), (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), wyszczególnionych w załączniku nr 3: Harmonogram testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej - do umowy stanowiącym jej integralną część,

- wykonanie testów specjalistycznych dla modułu CT w jaki jest wyposażony jest urządzenie posiadane przez użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 884), (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), wyszczególnionych w załączniku nr 1: Harmonogram testów specjalistycznych - do umowy stanowiącym jej integralną część,

- wykonanie testów specjalistycznych mierników aktywności bezwzględnej stosowanych w pracowni medycyny nuklearnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 884), (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), wyszczególnionych w załączniku nr 4 Mierniki aktywności bezwzględnej - do umowy stanowiącym jej integralną część,

- dostarczenie pisemnego sprawozdania z  wykonanych testów specjalistycznych.

Kryteria jakie spełnić musi wykonawca usługi.

1. Laboratorium pomiarowe posiada akredytacje PCA na badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne, w całym zakresie realizowanych w zakresie umowy pomiarów.

2. Wyposażenie pomiarowe stosowane przez laboratorium pomiarowe do pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych jest wzorcowane zgodnie z wymogami programu akredytacji PCA.

3. Wykonawca zatrudnia minimum 3 pracowników  wykonujących pomiary w zakresie zgodnym z postępowaniem, którzy uczestniczyli w procesie akredytacyjnym PCA.

4. W przypadku firm starających się o powtórne zamówienie wymagane jest terminowe i staranne wykonanie ostatniej umowy.