Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego z dnia 09.10.2019 r.

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Pakiet 1 –dermatoskop –3 szt.

| LP | Parametr | Wartość graniczna |
| --- | --- | --- |
|  | Spolaryzowane oświetlenie do natychmiastowego badania bez użycia płynów kontaktowych. | tak |
|  | LED w jakości HQ , zapewniające jednorodne , jasne światło z dokładnym odwzorowaniem kolorów umożliwiającym dokładną diagnozę. Temperatura barwowa typowo 5 000 K | tak |
|  | Optyka HEINE o średnicy min. 27 mm | tak |
|  | Regulacja okularu w zakresie od 0 do +3 D umożliwiająca korekcję i zogniskowanie | tak |
|  | Aplikacja NC 2: umożliwiająca dokumentowanie zmian skórnych, a szczególnie znamion i wyprysków (również bezkontaktowo). | tak |
|  | Powiększenie cyfrowe do 30x / do 12 megapikseli rozdzielczości | tak |
|  | Zintegrowana funkcja zarządzania pacjentami, funkcja e-mail, przypisanie informacji o zdjęciach oraz szczegółów pacjenta na fantomie | tak |
|  | Złącze micro USB do ładowania zintegrowanej baterii litowo-jonowej | tak |
|  | INNE |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych . | Z dostawą |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | tak |