Załącznik nr 1

Pakiet  29 – pozycjonery żelowe – 6 szt.

Wykonawca:	…………………………………………….

Nazwa i typ:	……………………………….……………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy/2020

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krążek pod głowę zamknięty – 1 szt. stabilizuje i chroni głowę i szyję podczas zabiegów; może być stosowany w różnych pozycjach; wymiary: ø 90 x 20 mm | tak |  |
|  | Krążek pod głowę zamknięty – 1 szt. stabilizuje i chroni głowę i szyję podczas zabiegów; może być stosowany w różnych pozycjach; wymiary: ø 140 x 35 mm | tak |  |
|  | Krążek pod głowę otwarty (w kształcie podkowy) – 1 szt. stabilizuje i chroni głowę i szyję podczas zabiegów oraz intubacji; może być stosowany w różnych pozycjach; wymiary: ø 90 x 22 mm | tak |  |
|  | Krążek pod głowę otwarty (w kształcie podkowy) – 1 szt. stabilizuje i chroni głowę i szyję podczas zabiegów oraz intubacji; może być stosowany w różnych pozycjach; wymiary: ø 140 x 35 mm | tak |  |
|  | Półwałek na płaskiej podstawie – 1 szt. zapewnia stabilność ułożenia pacjenta w różnych pozycjach; wymiary: 150x80x50 mm | tak |  |
|  | Półwałek na płaskiej podstawie – 1 szt. zapewnia stabilność ułożenia pacjenta w różnych pozycjach; wymiary: 200x80x50 mm | tak |  |
|  | Pozycjonery wielokrotnego użytku o właściwościach przeciwodleżynowych, wykonane w 100% z żelu silikonowego, pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie pacjenta. Odporne na odkształcanie, łatwe do mycia i dezynfekcji. Konsystencja żelu zabezpieczająca przed wyciekaniem w przypadku przecięcia pozycjonera. W pełni przezierne dla promieniowania rentgenowskiego. Materiały użyte do produkcji nie powodujące podrażnień ani uczuleń. | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | tak, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy). | tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe 
i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów ani inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)