Pakiet 1 - Unguator laboratoryjny

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy 2022

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unguator laboratoryjny, Mieszalnik recepturowy do sporządzani preparatów półstałych automatyczny | Tak |  |
|  | Obsługa tub w zakresie przynajmniej 15-500ml | Tak, podać |  |
|  | Moc max. 600W, praca bez potrzeby schładzania | Tak |  |
|  | Zakres prędkości minimum: 250-2500 obrotów/min | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowane standardowe programy mieszania (np. zawiesiny, emulsje, żele itp.) z domyślnymi parametrami mieszania i umożliwiający użytkownikowi dodanie własnych programów recepturowych | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczny wyświetlacz dotykowy LCD | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera przez port USB | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga podania informacji, jakie są wymagania dla tub współpracujących z mikserem (na poczet następnych postępowań przetargowych na osprzęt) | Tak, podać |  |
|  | Zestaw mieszadeł stałych – do tub 15-30 ml, 50ml, 100-200ml,300-500ml | Tak, z dostawą |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 175) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            .           ..............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2 - Waga analityczna

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy 2022

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga analityczna z komorą do ważenia | Tak |  |
|  | Parametry metrologiczne: Obciążenie maksymalne 310-600 g | Tak, podać |  |
|  | Dokładność odczytu conajmnie1mg | Tak |  |
|  | Czas stabilizacji – max. 3 s | Tak, podać |  |
|  | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | Tak |  |
|  | System poziomowania umieszczony z przodu wagi – waga do loży jałowej | Tak |  |
|  | Wyświetlacz typu LCD (z podświetleniem) | Tak |  |
|  | Elementy zestawu: Waga, szalka metalowa, osłona szalki, osłona dolna, zasilacz sieciowy | Tak |  |
|  | Wymiar szalki: średnica w zakresie: 100-120mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wagi: wysokość max 65cm | Tak, podać |  |
|  | Interfejs komunikacyjny w zakresie RS232, USB-A USB-B, Wi-Fi | tak |  |
|  | Temperatura pracy, w zakresie +10 — +40 °C | tak |  |
|  | Waga zalegalizowana, posiadająca znak CE | tak |  |
|  | Z możliwością zapisania danych na nośniku pendrive oraz oprogramowanie do tego potrzebne (jeśli eksport wymaga dodatkowego sprzętu (np. adaptera). Zamawiający wymaga by taki sprzęt został dostarczony razem z wagą. | tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 175) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            .           ..............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo