Pakiet 2 - Kleszcze optyczne do usuwania kamieni – 1 zestaw

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy 2022

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm. Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego płaszczami cystoskopowymi nr 27026B i 27026C firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych płaszczy - 2 szt. | Tak |  |
|  | Rozszerzadło z 2 kanałami na drut prowadzący, do zastosowania z płaszczem operacyjnym 16,5/17,5 Fr. 27830BB/BBS firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych płaszczy - 1 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz operacyjny 16,5/17,5 Fr., dł. 18 cm, dla pacjenta ułożonego na plecach - 1 szt. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak, Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Optyka endoskopowa, trokar operacyjny wentrikuloskopu, szczypce extra mocne

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy 2022

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego neuronawigacją typu StealthStation S8 prod. Medtronic itypu CURVE 1.2 DUAL prod. Brainlab. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego sprzętami: sterownikiem typu PV440 oraz kamerą typu PV442 prod.Aesculap | Tak |  |
|  | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7mm; kącie patrzenia 0° i długości 180 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | Tak |  |
|  | Trokar operacyjny wentrikuloskopu z 2 kanałami irygacyjnymi o śr. 1,4-1,5mm, jednym kanałem roboczym o śr. nie większej niż 2,2mm i kanałem optyki śr. 2,7-2,8mm; średnica zewnętrzna nie większa niż 6,0mm, długość robocza 150mm, autoklawowalny | Tak |  |
|  | Szczypce extra mocne, długość robocza 220 mm, szerokość 4 mm | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak, Podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)