Załącznik nr 2

Pakiet 1– stacja dokująca- 2 szt.

Wykonawca: ……………………………………………

Nazwa i typ: …………………………………………...

Producent/ Kraj: ………………………………………

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / 2022

| L.p. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie posiada system szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | tak |  |
| 2. | Wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | tak |  |
| 3. | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | tak |  |
| 4. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | tak |  |
| 5 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | tak |  |
| 6 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | tak |  |
| 7 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | tak |  |
| 8 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). | tak |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 24 pomp na stanowisko. | tak |  |
| 10 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych . | tak |  |
| 11 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum maximum 24 pomp na stanowisko. | tak |  |
| 12 | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | tak |  |
| 13 | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działąjącymi instalacjami. | tak |  |
| 14 | Stacja dostosowana do pomp Space, które są na wyposażeniu szpitala | tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 15 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego | Tak, z dostawą |  |
| 16 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)