Pakiet 1 - Stymulator zewnętrzny serca – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy 2022

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku | tak |  |
|  | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | tak |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | tak |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | tak |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | tak |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | tak |  |
|  | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz | tak |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu) | tak |  |
|  | Funkcje stymulacyjne: min. VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością | Tak, podać |  |
|  | Częstość podstawowa: min. 35 ÷ 180 1/min. | Tak, podać |  |
|  | Częstość stymulacji szybkiej: min. 100 ÷ 900 1/min. | Tak, podać |  |
|  | Amplituda impulsu: min. 0,1 ÷ 20 mA | Tak, podać |  |
|  | Szerokość impulsu: min. 0,2 ÷ 1,5 ms | Tak, podać |  |
|  | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku | tak |  |
|  | Czas refrakcji: min. 200 ÷ 500 ms | Tak, podać |  |
|  | Czułość wejściowa: min. 0,5 ÷ 21 mV | Tak, podać |  |
|  | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2 ÷ 12 V | Tak, podać |  |
|  | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna | tak |  |
|  | Zasilanie z baterii 9 V | tak |  |
|  | Czas pracy z baterii powyżej 15 dni | tak |  |
|  | Masa urządzenia łącznie z baterią max 300 g | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie dla 1 stymulatora: |  |  |
|  | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca – 1 szt. | Tak, z dostawą |  |
|  | Introduktor – 1 szt. | Tak, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo