Pakiet 1 - Autorefraktor-keratometr

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy 2022

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do pomiaru promienia sferycznego, rogówki, cylindra i mocy rogówki w dioptriach, składający się z głównej części, podstawy i wspornika wykonanego z ABS. | tak |  |
|  | Autorefraktometr/keratometr składający się z układu optycznego, układu elektrycznego i oprogramowania, układu mechanicznego oraz osłon. | tak |  |
|  | Pomiar krzywizny rogówki | tak |  |
|  | Elektromotoryczna regulacja głowicy oraz podbródka | tak |  |
|  | Płynne podnoszenie podbródka. Obciążenie podpórki na brodę minimum 2,5 kg | tak |  |
|  | Funkcja autotracking w osi Y | tak |  |
|  | Funkcja keratomietrii centrum | tak |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2mm | tak |  |
|  | Pomiar mocy w dioptriach w minimalnym zakresie: VD: 0，12，13.5，15mm Moc sferyczna（S): od -25D do +22D, cylinder: +/- 10D Moc cylindra（C): 0.00－±10.00DC （skok 0.12/0.25D） Oś cylindra（A): 0－180°（skok 1°） Symbol astygmatyzmu（CYL:）: “—”，“+”，“±” PD: 10 ~ 85 mm Promień krzywizny rogówki ：（KR): 5mm -10mm（skok 0.01mm） Zdolność skupiająca rogówki：（KR）: 67.50 m -1 -33.75 m -1（0.12 m-1/0.25 m-1） | Tak, podać |  |
|  | Przechowywanie danych dla każdego oka minimum 10 zmierzonych wartości | tak |  |
|  | Wyniki pomiarów muszą obejmować identyfikację lewego i prawego oka, moc sferyczną i moc cylindryczną, +/-, oś i stopień, itp. | tak |  |
|  | Funkcja drukowania wyników testów. | tak |  |
|  | Drukarka termiczna | tak |  |
|  | Uchylny ekran o przekątnej minimum 7” z wyświetlaczem kolorowym LCD | tak |  |
|  | Częstotliwość, napięcie 100-240V~, 50/60Hz | tak |  |
|  | Moc 50 VA | tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            .           ..............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo